| 教学设计方案 |
| --- |
| 题目 | 14.1怎样认识电阻 | 年级学科 | 九年级物理 | 课型 | 信息技术与学科整合课 |
| 授课教师 | 王国湘 | 工作单位 | 潮安区彩塘镇金骊中学 |
| 教学目标 | 1知道电阻是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量。 2知道电阻的单位，能进行电阻的不同单位之间的变换。 3理解电阻的大小决定于导体的材料、长度、横截面积和温度，能根据决定电阻大小的因素判断比较不同导体电阻的大小。 4、滑动变阻器的原理和使用 |
| 教学重难点 关键 | 1、理解电阻是对电流阻碍作用大小 2、理解决定电阻大小的因素 3、滑动变阻器的原理及使用 |
| 教学方法 | 实验演示法，分组实验法，探究法。 |
| 运用的 信息技术工具 | 硬件：多媒体投影仪，电脑，黑板。 软件：ppt |
| 教学设计思路 | 教学演示，自主探究。 |
| 教学过程 |
| 教学阶段及 时间安排 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图及资源准备 |
| 电阻的定义 （5分钟） | 教师讲解及多媒体演示主要内容 1．电阻是表示导体对导体阻碍作用的大小，符号是“R”。 电阻是导体本身的一种性质。 2．电阻的单位：国际单位：欧姆，简称：欧（Ω）。 常用单位：兆欧（MΩ），千欧（kΩ）。 1Ω的含义：当导体两端电压为1V，通过的电流为1A，这段导体的电阻为1Ω | 听讲及回答问题 | 明白电阻的定义 |
| 电阻的影响因素（15分） | 实验演示及多媒体播放 主要内容：3．决定电阻大小的因素： 演示实验2：导体的电阻与长度的关系 演示实验3：导体的电阻与横截面积的关系 演示实验4：导体的电阻与温度的关系 结论：（1）导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定于导体的材料、长度和横截面积。 （2）对大多数导体来说，温度越高，电阻越大。（少数导体如碳例外） | 观看实验总结影响因素 | 理解电阻的影响因素 |
| 电阻器及滑动变阻器（20分） | 通过演示实验及讲解理解滑动变阻器的原理及使用 主要内容：（三）1．介绍滑动变阻器的原理和结构。 （1）原理：通过改变接入电路中电阻线的长度来改变电阻的。 （2）结构：电阻线是由电阻率大的合金线制成。 （3）铭牌：滑片上标出的数字“50Ω2A”，其中50Ω表示最大阻值，2A表示允许通过的最大电流。 （4）元件符号： 2．滑动变阻器的使用方法： (1)串联在电路中，连接时要接“一上一下”的接线柱 (2)弄清滑片移动时，变阻器接入电阻线长度怎样变化，电阻怎样改变，电路中电流怎样变化？ (3)使用前应将滑片放在变阻器阻值最大位置。 (4)使用前要了解铭牌。铭牌上标有变阻器的最大电阻值和变阻器允许通过的最大电流值。 注意：接同上两个接线柱时，作导线用，电阻为0；接同下两个接线柱时，作定值电阻用，接入是最大电阻。这两种接法都不能改变电阻。 3．滑动变阻器的作用：（演示，先让学生说出有几种接法，是否有相同的） | 听讲及分组实验，进一步理解变阻器的使用 | 理解滑动变阻器的原理及使用 |
| 总结及练习（5分） | 让学生自我总结 | 回顾本节课所学内容 | 加深对知识的理解 |
| 板书设计 |
| 电阻 1、定义2、单位3、换算 影响因素 三、定值电阻及滑动变阻器的使用 |