### 盐桥的制作方法

- 盐桥的玻璃管尖端用卷紧的脱脂棉塞上，以防止溶液互混。脱脂棉必须被溶液润湿，否则电路不通。另外，脱脂棉尽量不要露在外面，避免吸收空气中的污染物。[9]鲁金毛细管尖端的内径约为1mm，外径约为2mm，上部玻璃管内径要能放入饱和甘汞电极。

- 将100g去离子水盛于锥形瓶中，在90℃水浴中加热，将45g分析纯KCl加入去离子水中，至锥形瓶底部有未溶解完全的KCl为止，使其达到饱和。

- 将大约6g左右的琼脂粉缓慢加入锥形瓶，用玻璃棒均匀搅拌。配制的琼脂+饱和KCl溶液如果太稀，测试过程中饱和KCl溶液可以从盐桥尖端流入实验溶液，从而污染实验溶液；配制的琼脂+饱和KCl溶液如果太稠，则很难灌入盐桥玻璃管的尖端，玻璃管尖端有空气泡存在将影响电位的测定，增加实验误差。

- 将琼脂粉+饱和KCl溶液灌入盐桥玻璃管中，并使其流入玻璃管尖端。

- 待盐桥内的琼脂+饱和KCl溶液冷却到室温后，将玻璃管上端的KCl溶液倒出，用卫生纸将内外壁擦拭干净，向盐桥内加入室温条件下的饱和KCl溶液。

- 在盐桥上放入232型饱和甘汞电极，并将盐桥玻璃管放入试验溶液中，固定好以后即可进行实验。注意：盐桥和232型饱和甘汞电极在不使用的情况下应用去离子水冲洗干净其外表面，并浸泡在饱和KCl溶液中保存，防止其它外来离子污染并防尘。