电路图教案

| 科目 | 自然科学 | 课题 | 第一节 电路图 | 教师 | 许武周 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教 学 目 标 | 1、了解工农业生产、日常生活中的电现象 2、知道电路的基本组成，并理解每个元件的基本作用。 3、会画简单电路元件符号，能用电路符号画出简单的电路图。 4、知道电路的基本连接方法—串联和并联。 |
| 重 点 难 点 | 重点：⒈电路的基本组成、理解各元件的作用 ⒉判断电路的三种状态（通路、开路和短路） ⒊不同的连接方法（串联电路和并联电路） 难点：⒈电路的基本组成、理解各元件的作用 ⒉电路图的画法（会画简单的串、并联电路图） |
| 准备 | 演示实验和分组实验、课件 |
| 教 学 预 设 |
| 【引入】现代时代是一个电气化时代。在人们的日常生活中，电是不可缺少的，如果没有电，我们的生活会怎样呢？……。那么，电在你的家中有哪些用途呢？在日常生活、工农业生产中哪些地方要用电？电从哪里来，你知道吗？ 人们日常用电是发电厂通过电网远距离输送过来的。各种小电器（电筒、电子手表）用电可由各种电池供给。（认识各种电池：干电池、锂电池、铅蓄电池等） 上述电厂、电池就是电源。 电源：持续供电的装置。 §1、电路 【过渡设问】电灯能给我们提供光明，要使电灯发光，我们应该怎样做？ 【演示实验】图4－3小灯泡发光实验：合上开关，小灯泡发光。先后取走电路中任一元件，观察小灯泡是否还能继续发光。将小灯泡换成小电动机，重复上面的实验。 【观察思考】通过观察实验，让同学思考上述电路由哪几部分构成的？（学生回答） 1、电路的组成： ①把电源、用电器、开关用导线连接起来组成的电流的路径叫做电路。 说明：一个正确的电路，无论多么复杂，也无论多么简单，都是由这几部分组成的，缺少其中的任一部分，电路都不会处于正常工作的状态。 ②各部分元件在电路中的作用（以水流的形成作类比） 电源的作用：维持电路中有持续电流，为电路提供电能。 导线的作用：连接各电路元件的导体，是电流的通道。 用电器的作用：利用电流来工作的设备。在用电器工作时，将电能转化成其他形式的能。 开关的作用：控制电路通、断。 【拓展】从能量的角度看，在电路中，电源的作用是提供持续电能的；用电器的作用是消耗电能；导线的作用是输送电能；开关的作用是控制电能有无的。 2、电路的通路、开路和短路 继续刚才实验1的演示，重做图4-3的实验，合上开关，小灯泡发光。断开开关，或将电路中的某一部分断开，小灯泡都不会发光，说明电路中没有电流。 通路：处处连通的电路叫通路。 开路：某处断开的电路叫开路。 短路：直接用导线将电源正负极连接起来叫电源短路。 【实验演示】将小灯泡取下，即用导线直接把干电池的正、负极连接起来，过一会儿手摸导线会感觉到导线发热。这种电路中没有用电器，会把电源等电路元件烧坏，导线发热可能会引发火灾事故。因此，短路是非常危险的、不允许的。连接电路时必须防止电源短路。 【思考】通路、开路、短路三种状态下电流的大小比较： 电路状态 通路 开路 短路 电流大小 电流正常 没有电流 电流过大 【小结】持续电流存在的条件是： 除电路中有电源外； 电路还必须是通路。 上述这两个条件缺一不可。若发生短路时，电路中会有很大电流，轻则损坏电源等，重则发生火灾事故。 【观察】：观察手电筒电路。看看这个电路是由几部分组成的？ 【思考】：手电筒电路的开关与我们演示实验中所用的开关是否相同？你在家里和日常生活中还见过哪些开关？它们在电路中的作用是否相同？（学生回答、教师分析其结构特点） §2、电路元件和符号 电路图 电路中各元件的符号在设计、安装、修理各种实际电路的时候，常常需要画出表示电路连接情况的图。为了简便，通常不画实物图，而用国家统一规定的符号来代表电路中的各种元件。 电路元件符号：导线、电池、电池组、灯泡、开关、导线交叉不相连、导线间连接等。 （教师介绍， 学生阅读教材并默写电路元件符号。） 2、电路图：用元件符号代替实物表示电路的图叫电路图。 ⑴让同学画出图4－9实验电路图。让同学说明电路中的电流方向。 ⑵变换一下图实验中元件的位置，再让同学们练习画出电路图。注意纠正错误的画法。 ⑶根据同学们画电路图的情况，进行小结，提出画电路图应注意的问题元件位置安排要适当，分布要均匀，元件不要画在拐角处。整个电路图一般画成呈长方形，直角转弯，导线画直。 【实验】观察图4－10、图4－11，画出对应实验电路图，引入电路的连接方法 3、电路的两种基本连接方法是串联和并联。 【串联】把电路元件逐个顺序连接起来接入电路，这种连接方法叫做串联。 【并联】把电路元件（用电器）两端分别接入电路，这种连接方法叫做并联。 【介绍】电路中电流的流向和干路、支路和分支点 【补充】 1．画好电路图应注意的事项 (1)按电路构成，完整地画出电路的组成，即要把电源、用电器、导线和开关都画在电路之中，不能遗漏某一电路器件。 (2)规范地使用器件符号。 (3)合理地安排器件符号的位置，应尽可能使器件均匀地分布在电路中，画成的电路图应清楚美观。 (4)平直地描绘连接导线，通常用横平、竖直的线段代表连接导线，转弯处一般取直角，使电路图画得简洁、工整。 2．识别串、并联电路的方法 识别串、并联电路可以从电路中有无支路入手分析：串联电路没有其它支路，并联电路中有几个支路。也可以从电路的通断来判别：串联电路中，断开任意一个用电器，整个电路就被切断；而在并联电路中，断开任意一条支路，其余支路仍然是通的。 3．设计电路的方法 设计电路，就是按照要求确定电路中的各个元件的位置。其方法是：先将开关和用电器对应地连接起来，要能分析出开关是控制哪个用电器的，在电路中起什么作用（是控制干路，还是控制支路）；再将开关和所控制的用电器串联起来，若开关是在干路中，应与电源串联。然后通过分析，判断出用电器之间是串联，还是并联。在分析的基础上，正确画出电路图。作图时，电路元件要按照规定的符号画出来。最后，根据题中要求，按照所作出的电路图，逐项检查，看是否合乎要求。 4、连接电路时，需注意以下几点：①要按照一定顺序连接；②各元件与导线间的连接要牢靠；③连接过程中，开关应处于断开状态；④连接电路时，一定要防止用导线把电源直接连接起来。 5、识别串联电路的方法是： (1)从连接方式去识别：在串联电路中，整个电路只有一条电流的路径。 (2)从工作特点去识别。串联电路只有一条电流路径，即在串联电路中各用电器彼此互相影响。 (3)通过实验观察识别。只用一个电键就可以控制串联电路的各个用电器。 6、并联电路的识别方法是： (1)从连接方式去识别：在并联电路中，电流的路径有多条。 (2)从工作特点去识别：因并联电路中电流的路径是若干条，每条路径都是一个独立的工作电路，各用电器彼此互不影响。 (3)通过实验观察去识别：电路中的开关不只是一个，其中有一个控制整个电路的所有用电器，其余的开关控制各自支路的用电器。 【练习】 串联电路、并联电路连接的特点是什么？ 2)为防止接错或漏接，自己先拟定一个接线顺序。在接线过程中为什么开关应是断开的，并特别注意防止短路？ 3)如下图所示电路中的开关的接法是否正确？如有错误，把它改正过来。 【作业】作业本上有关习题。 |
| 教 学 后 记 | 1.若能出示各种开关并说明工作原理会更好。 2.可出示生活中各种电器的电路图，增强对学习电学知识的兴趣。 3.学生对画电路图感到困难，教学中要加强练习画电路图。 |