。

《欧姆定律在串、并联电路中的应用》教学设计

教学目标：

1、知识和技能

会用欧姆定律，结合串、并联电路中电流、电压、电阻的特点，解决一些综合性的问题。

2、过程与方法

通过计算，学会解答电学计算题的一般方法，培养学生的逻辑思维能力，培养学生解答电学题的良好习惯。

3、情感、态度、价值观

（1）培养学生理论联系实际，学以致用的科学思想。

（2）通过严密的逻辑推理，体会物理规律应用中的乐趣。

教学重点：

能用欧姆定律分析并计算相关电学量。

教学难点：

串、并联电路的特点与欧姆定律的综合应用。

教学方法：

讨论法、讲练结合法。

教学过程：

复习导入

1.提问：欧姆定律的内容和表达式及推导公式是什么？

板书：Ｉ=   U = IR   R =

2提问：串、并联电路中电流、电压的规律是什么？

板书：

串联电路   I = I1 = I2       U = U1+U2

并联电路   I = I1+I2        U = U1 = U2

3提问：串、并联电路中的电阻有什么关系呢？

串联  R = R1+R2

并联  =+或 R=

提问：实际电路比较复杂，但都可以简化为串联电路和并联电路，欧姆定律在串、并联电路中的应用都有哪些方面呢？

组织讨论，引入新课。

板书：17.4  欧姆定律在串、并联电路中的应用

推进新课

一、欧姆定律在串联电路中的应用

【例1】如图所示,电源电压U=6V,电阻R1=4Ω,R2=6Ω,开关S闭合。求：

(1)电路总电阻多大?

(2)电路中电流多大?

(3)电阻R1、R2两端的电压之比多大?

【方法归纳】串联电路中电压与电阻的关系

(1)内容：串联电路中,各电阻两端的电压与其电阻成正比。

(2)公式：

二、欧姆定律在并联电路中的应用

【例2】在如图所示电路中,R1=10Ω,R2=20Ω,闭合开关后,电流表的示数为0.3A。

(1)电阻R1两端的电压是多少?

(2)干路中的总电流是多少?

(3)两支路的电流之比是多少?

【方法归纳】并联电路中电流与电阻的关系

(1)内容：在并联电路中,各支路电流与其电阻成反比。

(2)公式：

【课堂练习】

例1：一只灯泡两端的电压是3V，能正常发光，此时的电阻是6Ω。如果把这只灯泡接到电压为9V的电源上，电路中应串联一个多大的电阻，灯泡才能正常发光？

例2：如图所示电源电压9V，电阻R1=6Ω，通过R1的电流是0.5A，干路中的电流是2A，求电阻R2的阻值，和R1、R2的等效电阻。

知识拓展

电阻的变化规律

(1)串联电路：

①串联电路中,串联的电阻越多,电阻越大。

②串联电路中,串联的电阻数量一定,某一电阻增大,总电阻会随之增大。

③电阻串联后相当于增加了导体的长度,故串联后的总电阻大于任何一个分电阻,如图所示：

(2)并联电路：

①并联电路中,并联的电阻越多,电阻越小。

②并联电路中,并联的电阻数量一定,某一电阻增大,总电阻会随之增大。

③电阻并联后相当于增加了导体的横截面积,故并联后的总电阻小于任何一个分电阻,如图所示：

课堂小结

学生总结本节内容，明确重、难点。

1、串、并联电路中的电阻规律

2、欧姆定律在串、并联电路中的应用

布置作业

“动手动脑学物理”4选2。

板书设计

17.4  欧姆定律在串、并联电路中的应用

I = I1 = I2

U = U1+U2

串联电路的特点     R = R1+R2

I = I1+I2

U = U1 = U2

并联电路的特点      =+或 R=

欧姆定律   Ｉ=   U = IR   R =