教学投影机的使用和维护

青少年宫   梅剑锋

内容摘要：

投影机是一种精密电子产品，它集机械、液晶或DMD、电子电路技术于一体，为了更好的使用，我们要了解投影机的原理、性能，合理的使用、维护好。

关键词：

投影机   知识    使用     维护

正文：

随着社会信息化进程的不断推进，学校的教学开始离不开投影机了。但由于投影机价格比较昂贵，即使一只普通的投影灯泡也需要2000元到4000元，这样的价格让我们不敢随意地轻易使用投影机。但是，如果花了几万元买回来了投影机，最后却不能充分利用，这样就会造成很大的资源浪费！本人根据平时维护设备的经验与研究，认为：使用、维护教学投影机，我们也不是一筹莫展、毫无办法，可以从以下方面作好工作。

一、了解投影机的基本知识

投影机是一种精密电子产品，它集机械、液晶或DMD、电子电路技术于一体，为了更好的使用维护，首先，我们要了解投影机的基本知识。

1） 当前投影机分类主要是根据其核心呈像原理，一般分为：LCD投影机、DLP投影机。 LCD技术和DLP技术分别是日、美不同技术流派的产物，各有特点。 
    LCD（液晶）投影机的优点是分辨率高（达到XGA标准）、价格便宜、亮度高、画面均匀，通常采用UHP冷光源，图象色彩丰富，画面层次感好；缺点是需要良好的散热条件。 
    DLP投影机的优点是体积小巧、可以胜任长时间连续工作，对散热的要求不高，画面对比度高（可达400：1）；缺点是，分辨率不高，色彩不够丰富。 
    2）灯泡作为投影机的唯一消耗材料，是选购投影机时必须考虑的重要因素。目前投影机普遍采用的是UHE灯泡、UHP灯泡这三种光源。 
    UHE灯泡的优点是价格适中，在使用4000小时以前亮度几乎不衰减。由于功耗低，习惯上被称为冷光源。UHE灯泡是目前中档投影机中广泛采用的理想光源。 
    UHP灯泡的优点是使用寿命长，一般可以正常使用4000小时以上，并且亮度衰减很小。UHP灯泡也是一种理想的冷光源，但由于价格较高，一般应用于高档投影机上。 
    另外特别需要注意的是：不同品牌投影机使用的灯泡一般是不能互换使用的，因此购买投影机应选择购买国内知名公司销售的知名品牌投影机，以免灯泡用完后因买不到合适的灯泡造成投影机的报废。

代表投影机性能的一个重要指标就是分辨率。投影机的分辨率通常指该投影机内部核心呈像器件的物理分辨率。当前投影机的物理分辨率（又称真实分辨率、标准分辨率）一般为SVGA（800X600像素）、XGA（1024X768像素）、SXGA（1280X1024），分辨率表示方法相同，投影机的分辨率也是以"H×V"方式表示，其中H代表水平方向的像素数，V代表垂直方向的像素数。 
    亮度是投影机输出到屏幕上的光的强度，高的亮度可以使投影机投射图像清晰亮丽。相对来说，在其他指标相同的情况下，亮度越高，投影机的价格也越高。目前市场上的投影机的亮度较为普遍的标称方式是ANSI流明，它是参照ANSI（American National Standards Institude，美国国家标准协会）标准方法的亮度测试值。

二、投影机的使用

多媒体投影机是一种贵重的教学设备，使用和保养中必须养成良好习惯，严格按操作要求去做，以下是投影机使用十大注意事项。

1、投影机所使用的电源必须是带有可靠接地的三相电源；在插拔电源插头时，要使投影机电源处于关闭状态（即电源开关处于“0”态）。

2、关机时，一定要先关机呈等待状态，等风扇停转后再关掉电源开关，这一点对保护投影机特别重要。

3、应尽量减少开关次数，因为开机的冲击电流会影响灯泡的寿命；另外，关机后应等待5分钟以上才能再次开机操作。

4、投影机在使用数小时后机内温度很高，所以在使用过程中不要随意搬动。

5、投影图像可任意翻转， 但是使用时必须对投影机进行认真调整。首先要选好屏幕的位置，再根据画面大小确定投影机与屏幕的距离，通过调整投影机的高度、水平角度、垂直倾斜度、幕布的高低及幕布与投影机的角度等，来获得不失真的图像。

6、在使用中要注意让投影机有良好的通风散热条件。 第一，要保证投影机的通风口畅通，通风口分进风口和出风口，进风口在它的底部，出风口在它的后面，所以不要使其底部和支撑面贴得太近，也不要在通风孔处放置任何东西，以免通风不畅，影响散热。第二，要经常清理空气过滤网。过滤网的网丝很细，很容易损坏，所以拆卸时动作要轻，清洁时切忌用螺丝刀等硬物，最好用吸尘器吸干净网上灰尘杂物，然后重新装好。第三，在天气炎热并且室内通风不好时，可用风扇帮助散热，这样可以保护投影机，延长其使用寿命，并且避免了投影机因过热而自动保护停机，影响正常教学。

7、在使用过程中，“TEMP”指示灯变红，表示投影机过热；“LAMP”指示灯变红可能是灯泡过热，以上两种情况下都应停机，待风扇停转后，关掉电源，使其冷却，并检查通风散热情况。如果通风散热良好，等投影机充分冷却后（约20分钟），再开机使用。如果重新开机后，“LAMP”指示灯很快又亮，可能是灯泡老化，应进一步检查灯泡。

8、如果投影机上亮度调节已经调到最大，投影图像仍很暗，或是使用中“LAMP”指示灯变亮，可能是灯泡使用时间过长，需要更换新灯泡。可用遥控器上的“TIMER”键来检查灯泡已使用的时间，检查方法是：在投影机开机情况下，连续按住“TIMER”键两秒钟，在投影机下方会显示出灯泡已经使用的小时数。正常情况下，灯泡可使用2000小时，此后，投影图像将无法满足亮度要求，应考虑更换灯泡。更换灯泡时，首先要按投影机要求型号选择灯泡。其次，因机内有高压，要在拔掉电源情况下进行更换，以免受电击。第三，因投影机在使用时会产生大量的热量，更换灯泡要在关掉电源1小时后进行，以免被灼伤。

9、在使用过程中，投影机会出现自我保护状态。这时投影机电源无论是开是关，投影机都将处于关机状态，所有键都不起作用。这时投影机并没有坏，而是因自身过热，为避免损坏而产生的一种自我保护状态，过一段时间后（约30分钟）再开机工作，一切将恢复正常。 
　　10、不要让投影机镜头直对太阳，以免损坏其内部光学系统。 
　　除了上面谈到的问题以外，还需要注意关机后应立即盖好镜头盖。要保持投影机使用场所和存放地的良好卫生环境。只有这样，才能减少投影机故障率，延长其使用寿命，让投影机更好地发挥作用。

三、投影机的维护

投影机是一种精密电子产品，它集机械、液晶或DMD、电子电路技术于一体，因此在使用中要从以下几个方面加以注意：

1、机械方面——严防强烈的冲撞、挤压和震动

因为强震能造成液晶片的位移，影响放映时三片LCD的会聚，出现RGB颜色不重合的现象，而光系统中的透镜，反射镜也会产生变形或损坏，影响图像投影效果，而变焦镜头在冲击下会使轨道损坏，造成镜头卡死，甚至镜头破裂无法使用。 
    2、光学系统——注意使用环境的防尘和通风散热 
    我们目前使用的多晶硅LCD板一般只有1.3英寸，有的甚至只有0.9英寸，而分辨率已达1024×768或800×600，也就是说每个像素只有0.02mm，灰尘颗粒足够把它阻挡。因此，在投影机使用环境中防尘非常重要，一定要严禁吸烟，因烟尘微粒更容易吸附在光学系统中。因此要经常或定期清洗进风口处的滤尘网。 
    目前的多晶硅LCD板都是比较怕高温，较新的机型在LCD板附近都装有温度传感 器，当进风口及滤尘网被堵塞，气流不畅时，投影机内温度会迅速升高，这时温度传感器会报警并立即切断灯源电路。所以，保持时风口的畅通，及时清洁过滤网十分必要。 
    3、灯源部分 
    目前，大部分投影机使用金属卤素灯（Metal Halide），在点亮状态时，灯泡两端电压60-80V左右，灯泡内气体压力大于10kg/cm，温度则有上千度，灯丝处于半熔状态。因此，在开机状态下严禁震动，搬移投影机，防止灯泡炸裂，停止使用后不能马上断开电源，要让机器散热完成后自动停机，在机器散热 状态断电造成的损坏是投影机最常见的返修原因之一。另外，减少开关机次数对灯泡寿命有益。 
    4、电路部分——严禁带电插拔电缆，信号源与投影机电源最好同时接地 
    投影机在使用时，有些用户要求信号源和投影机之间有较大距离，如吊装的投影机一般都距信号源15米以上，这时相应信号电缆必须延长。由此会造成输入投影机的信号发生衰减，投影出的画面会发生模糊拖尾甚至抖动的现象。这不是投影机发生故障，也不会损坏机器。解决这个问题的最好办法是在信号源后加装一个信号放大器，可以保证信号传输20米以上而没问题。