教 学 授 课 计 划        序号：

| 授课班级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课时间 |  |  |  |  |  |

授课题目        项目一 带传动

目的要求   掌握带传动的组成、工作原理、特点、应用

掌握带传动的失效形式、设计准则和参数选择的原则

重点和难点   带传动的工作情况分析

组织教学    考勤   填写日志

总结复习旧课导入新课带传动多用在高速级，为什么？带传动 (   )分钟

是通过中间挠性件传递运动和动力的，适用于两轴中心距较大的场合。

与齿轮传动相比有结构简单、成本低廉的特点，使用很广泛。

提问：1、什么是间歇运动？常见的间歇运动机构有哪些？

2、槽轮机构是如何实现间歇运动的？

3、

4、

教学方式、手段、媒介      讲授   多媒体

| 授课内容（ 分钟） | 备注 |
| --- | --- |
| 项目一 带传动 概念：带传动是通过中间挠性件(带)传递运动和动力的，适用于两轴中心距较大的场合。在这种场合下，与应用广泛的齿轮传动相比，它具有结构简单，成本低廉等优点。因此，带传动也是常用的传动。 一、带传动的组成与原理 1. 带传动的组成 带传动一般由固连于主动轴上的带轮(主动轮)、固连于从动轴上的带轮(从动轮)和紧套在两轮上的挠性带组成，如图3-1-2所示。 2. 带传动的工作原理 带传动是以张紧在至少两轮上的带作为中间挠性件，靠带与带轮接触面间产生的摩擦力(啮合力)来传递运动和(或)动力。 3、带传动的传动比i 机构中瞬时输入速度与输出速度的比值称为机构的传动比。对于带传动的传动比就是主动轮转速n1，与从动轮转速n2之比，通常用i12表示： （3-1-1） 式中 nl——主动轮转速，r／min； n2——从动轮转速，r／min。 二、带传动的类型、应用与特点 1、带传动的类型 按啮合型带传动有齿形带（同步带）。 2、带传动的主要形式 （1）开口传动 （2）交叉传动 （3）半交叉传动 3、带传动的传动特点： 除齿轮传动外，带传动是应用得最广泛的一种传动。与齿轮传动相比较，它具有下列优点: (1)可用于两轴中心距离较大的传动; (2)带具有良好的挠性，可缓和冲击和吸收振动，运转平稳，无噪声； （3）当过载时，带与带轮间会出现打滑，可防止其他零件损坏； (4)结构简单，设备费低，维护方便。 带传动的缺点是： (1)传动的外廓尺寸较大； (2)由于带的弹性滑动，不能保证固定不变的传动比； (3)轴及轴承上受力较大； (4)传动效率较低； (5)需要张紧装置； (6)带的寿命较短，约为3000~5000h; (7)不宜用于易燃、易爆的场合。 三、带传动的受力分析 如前所述，带必须以一定的初拉力张紧在带轮上。 静止时，带由于张紧，带两边的拉力相等，均为初拉力(张紧力)，如图3-1-5 a)所示。 传递载荷时，由于带与带轮接触面间产生摩擦力的关系，两边带的拉力将发生变化。图3-1-5 b)所示的摩擦力表示主、从动轮作用于带上的摩擦力。在主动轮上，轮1是主动件，带是从动件，因此轮1作用于带上的摩擦力方向与轮1的转动方向一致(顺时针)；在从动轮上则相反，带是主动件，轮2是从动件，因此轮2作用于带上的摩擦力方向与方向相反(逆时针)。带传动工作时，由于上述摩擦力的作用，带两边拉力发生变化，紧边由增大到，松边由减小到。在带传动工作时，可以清楚地观察到带松边松弛下垂的现象。现取主动轮上的带为研究对象，并用F表示轮作用于带的摩擦力之和，其方向切于主动轮圆周。由平衡条件可得： （3-1-2） 式中：与的差称为有效拉力，也就是带所能传递的圆周力F。 设环形带的总长不变，则紧边拉力的增加量应等于松边拉力的减少量，即 （3-1-3） 带传动所传递的功率为 （3-1-4） 式中：P为传递的功率，单位为kW；F为有效圆周力，单位为N；v为带的速度，单位为m／s。 四、带的应力分析 1.紧边和松边拉力产生的拉应力 紧边拉应力： 松边拉应力： 2.离心力产生的拉应力 3.弯曲应力 带的最大应力发生在紧边开始绕上小带轮处的截面上，应力为 五、带传动的弹性滑动和传动比 如图3-1-7所示，带是弹性体，受拉后会产生弹性变形。由于紧边和松边拉力不同，因而弹性变形也不同。当紧边在A1点绕上主动轮时，其所受的拉力为F1，此时带的线速度v和主动轮的圆周速度v1相等。在带由A1点转到B1点的过程中，带所受的拉力由F1逐渐降低到F2，带的弹性变形也随之逐渐减小，因而带沿带轮的运动是一面绕进、一面向后压缩，带的速度便过渡到逐渐低于主动轮的圆周速度v1，说明带与带轮之间产生了相对滑动。在从动轮上与之相反，带绕过从动轮时拉力由F2逐渐增大到F1，弹性变形逐渐增加，因而带沿带轮的运动时一面绕进、一面向前伸长，使带的速度逐渐高于从动轮的圆周速度v2，即带与从动轮间也发生相对滑动。这种由于带的弹性变形而引起的带与带轮之间的相对滑动，称为带的弹性滑动。这是摩擦型带传动正常工作时固有的特性，是不可避免的。 滑动率：，其中，， ※注意：带传动的弹性滑动和打滑是两个截然不同的概念。弹性滑动是由于带工作时紧边和松边存在拉力差，使带的两边弹性变形量不相等，从而引起带与轮之间局部而微小的相对滑动，这是带传动在正常工作时固有的特性．因而是不可避免的。打滑则是由于过载而引起的带在带轮上的全面滑动。打滑时带的磨损加剧，从动轮转速急剧降低，甚至停止运动，使传动失效。打滑是不应该发生的，在传动设汁时一般已采取防止措施，故而在正常运行时是不会发生打滑的。 六、普通V带传动的计算 1、V带的结构 普通V带两侧楔角φ为40°，相对高度 约为0.7，并按其截面尺寸的不同将其分为Y、Z、A、B、C、D、E七种型号。 2、设计V带的步骤 （1）计算功率 （2）选普通V带型号 （3）求大、小带轮的基准直径 （4）验算带速 （5）求V带基准长度和中心距 （6）验算小带轮包角 （7）求V带根数 （8）求作用在带轮轴上的压力 七、V带轮的结构 带轮的结构一般由轮缘、轮毂、轮辐等部分组成。轮缘是带轮具有轮槽的部分。 （1）实心轮 （2）腹板轮 （3）轮辐轮 八、张紧装置和带传动的维护 1、张紧装置 1）调节两轴中心距的张紧装置 2）具有张紧轮的装置 2、带传动的维护 （1）安装时，两轴必须平行，两个带轮的轮槽必须对准； （2）带传动一般应加防护罩，以保证安全； （3）在更换V带时，同一带轮上的带必须同时更换，以免长短不一使受力不均； （4）胶带不宜与酸、碱或油等接触，工作温度不应超过。 思政：学习需要劳逸结合，有张有弛。 |  |

总结巩固新课 1、带传动的组成与原理                (  )分钟

2、带传动的类型是、应用与特点

3、V带传动

布 置 作 业   P83练习题                        （   ）分钟

参 考 资 料 《机械设计基础》

教 学 后 记

编写日期              年    月    日            教师             签字

# Text boxes

图3-1-2  带传动的组成

a)摩擦型带传动      b)啮合型带传动

a)静止时                   b)工作时

图3-1-5  带传动的工作原理图

图3-1-7　带传动的弹性滑动