题目：  第一章常用低压电器及其拆装与维修

概  述

目的要求：了解低压电器分类、产品标准及术语、型号、代号

重点、难点：低压电器分类、术语、类组代号

组织教学与教法：起立、环视、复习巩固、引入新课、小结、作业。讲授法

复习提问：电力拖动系统组成、特点、功能？

电力拖动发展经历了几个阶段？

引入新课：1、什么是家用电器？

2、引出电器概念？

新课讲授进程：

电器定义：

凡根据外界特定的信号或要求，自动或手动接通和断开电路，断续或连续地改变电路参数，实现对电路或非电现象的切换、控制、保护、检测和调节的电气设备均称为电器

根据工作电压高低电器可分为：

高压电器：额定电压3KV及以上的电器

低压电器：交流额定电压1200V及以下，直流额定电压1500V及以下的电器

- 低压电器的分类、产品标准和常用术语

1、低压电器分类：

A）按用途和控制对象分：

低压配电电器：用于配电系统及动力投备中

低压控制电器：用于电力拖动与自动控制系统中

B）按电器动作方式分：

自动切换电器：依靠本身参数或外来信号自动改变状态

非自动切换电器：依靠外力直接切换

C）按执行机构分：

有触点电器：利用触点控制电路状态

无触点电器：利用半导体器件控制线路状态

2、低压电器产品标准

按内容性质分：基础标准、专业标准、产品标准

按比准级别分：国家标准（GB）、专业（部）标准（JB）、局批企业标准（JB/DQ）

3、常用术语

通断时间、燃弧时间、分断能力、接通能力、通断能力、短路接能力、短路分断能力、操作频率、通电持续率、电气寿命

- 低压电器型号组成形式

/

1：类组代号    2：设计代号   3：特殊派生号   4：基本规格代号   5：通用派生代号   6：辅助规格代号   7：特殊环境条件派生代号

小结：1、电器分类   2、低压电器分类   3、专业术语   4、电器型号

作业：习题册概述

# Text boxes

3

7

6

5

4

2

1