XX集团公司园区网

升级改造方案

设计单位：河南**信息技术有限公司

目          录

第一章  网络现状及需求分析	1

1.1 公司背景	1

1.2 现状及需求分析	1

第二章 网络总体设计	3

2.1 网络设计分析	3

2.2 网络拓扑结构设计	3

第三章 设备选型	5

3.1 性能要求	5

3.2 设备清单	6

3.3 产品介绍	7

第四章 设计原则	9

4.1 实用性设计	9

4.2 开放性设计	10

4.3 可靠性设计	10

4.4 安全性设计	10

4.5 先进性设计	10

4.6 可扩展设计	10

第五章 VLAN设计	10

5.1 VLAN概述	10

5.2 VLAN设计	11

第六章 MSTP设计	12

6.1  MSTP概述	12

6.2  MSTP设计	13

第七章 VRRP设计	14

7.1  VRRP概述	14

7.2  VRRP设计	15

第八章 IP地址设计	16

8.1  IP地址设计概述	16

8.2  园区网用户地址规划	16

8.3  设备互联地址规划	17

8.4  设备管理地址规划	20

第九章 路由策略	20

9.1 路由概述	20

9.2 路由设计	21

第十章 安全策略	22

10.1 安全概述	22

10.2 端口安全	23

10.3 Internet安全	24

第十一章 网络管理设计	25

第十二章 培训	26

第十三章 售后服务与技术支持	26

# 第一章  网络现状及需求分析

## 1.1 公司背景

**科技集团有限公司（简称：**集团）创办于2002年，目前，整个集团员工总数1000多名，国内有3个分支机构。经过十几年的快速发展，已成为**市第三大的工业企业、**省第十大的电子企业。2015年，***集团名列“中国电子信息百强”第38位。

公司局域网建设始于2008年，2013年对网络进行了一次升级改造，至今系统已经运行了近7年时间，运行效率较低，且经常出现故障。 目前，公司新的办公大楼主体工程已经完成，正在进行内部装修。公司希望趁此机会对整个园区网进行一次大规模的升级改造，以适合当前的网络应用需求。

## 1.2 现状及需求分析

旧网网络架构如图所示：

**集团总部原有的主干网络采用二层设计，设备属于比较早期的产品，Cisco4500做为核心交换机，以100M端口连接接入层cisco2924交换机；用户采用100M以太网链路连接cisco2924交换机。总部与分公司目前采用2M DDN专线进行数据连接，与Internet连接采用100M的宽带线路。 WEB服务器、E-mail服务器、FTP服务器，数据库服务器主要集中于中心机房，各部门用户分别通过100M双绞线访问中心机房的服务器群，通过中心路由器与外界连接。

旧网不足及需求分析如下:

- 中心交换机CISCO4500属于早期的CISCO三层交换机，性能较差，不适合做核心交换机。而且采用单台CISCO4500做为核心，容易出现单点故障，影响网络的应用。

- 原有的厂房一区，厂房二区，营销中心大楼，科研楼已完成早期局域网建设并接入中心节点。但还有部分建筑无法与核心网络直接连接，现需要将所有的接点与中心相连接。

- 原先需要网络的人数少，经过多年的发展员工数量巨增， 100M的internet网络速度也已跟不上实际应用需要的速度， 经常出现延时过大、丢包率高的现象。再加上许多新的应用的逐步引入，对网络的依赖和带宽的需求会越来越高，远远不能满足员工的上网需求。

- 在旧网络中，公司总部与分公司的数据连接采用2M DDN专线。由于业务的扩展，分公司希望能与企业总部更好更快地与交流，让公司的科研人员最快的了解客户的需求，以便研究出更好更适合顾客的产品。显然，2M的DDN专线已不能满足通信的需要。同时，家庭办公、移动用户也需要方便灵活地接入总部的网络。

- 各种服务器放置在内网上，没有采取安全防护措施，内部人员、黑客对内部关键数据的非法访问对公司的数据造成极大的危险，网络上的病毒的入侵，也是一大要害。

综上所述，需要对原有网络进行一次大规模的升级改造。改造后的网络，要满足以下需求：

1. 高性能，快速高效，并且能满足公司未来5－8年的网络应用要求。

2. 具有良好的扩展性，方便公司新的用户接入现有的网络。

3. 高可靠性，故障自动切换。

4. 较高的安全性，防止黑客对内部用户和服务器上关键数据的非法访问和病毒的入侵。

5. 易于管理，可以方便地对公司所有交换机、路由器、服务器等设备的运行状态进行监控和管理。

# 第二章 网络总体设计

## 2.1 网络设计分析

目前，网络技术发展迅速，用户需求千差万别，厂商产品丰富多样。但就其从用户网络的应用需求类型特点，网络技术的发展水平来说，通常目前主干网的技术有：快速以太网；千兆以太网；万兆以太网。

千兆以太网技术成熟，在企业网、园区网、城域网和局域网骨干上取代了传统的ATM。

千兆以太网技术特点是：具有高速数据传输带宽(1Gbps)，提供高速交换能力；易于网络移植、易于维护；简单易于管理；具有良好的性能价格比。

在选型时考虑到千兆以太网已成为局域网主干技术策略的事实上的标准，为广大用户所选择，在建设企业主干网时将技术策略定位于千兆以太网技术。

同时，为提高核心层的数据交换能力，可在核心层关键部分采用万兆（10G）以太网技术。

## 2.2 网络拓扑结构设计

根据对旧网的调研情况，结合局方本次项目改造需求，我们建议全网采用高性价比的华为设备进行网络改造，改造后网络详细结构示意图为：

在公司的园区网络设计中，采用二层+三层的网络设计模型。 用户密集的区域（办公大楼）采用三层网络架构：接入层－汇聚层－核心层；用户较少的办公区采用二层网络架构：接入层－核心层。

1、核心层：核心层作为整个网络系统的核心，其主要功能是高速、可靠地进行数据交换。本方案采用两台Huawei 9706做双核心，负责全网的信息交换。核心交换机之间采用万兆多模光纤冗余链路连接，并进行链路聚合，既可将带宽提高到20G，又可提高可靠性，实现链路冗余，故障自动切换。

2、汇聚层：汇聚层主要进行接入层的数据流量汇聚，并对数据流量进行访问控制。办公大楼由于下辖节点及部门较多，业务应用比较复杂，所以配置了2台Huawei S5700（三层）交换机作为办公大楼的骨干平台，支持Vlan的划分，提供办公大楼VLAN间的路由，减少核心交换机的负担。两台Huawei S5700做双机热备，采用VRRP虚拟路由器冗余协议，根据需求配置成多组VRRP。这样设计部但不但保证网络的 高可用性和稳定性，还能避免单台核心设备的负载太重导致网络性能问题。

3、接入层：接入层主要提供终端用户接入网络的途径。主要是进行VLAN的划分、与分布层的连接等等。 接入层交换机采用华为的Huawei S2700 系列智能以太网交换机以千兆以太链路和汇聚交换机相 连接，并为用户终端提供100M 的接入，从而形成千兆为骨干，百兆到桌面的以太网三层结构。

4、服务器群组：内部的OA、ERP、FTP、WEB、邮件和数据库服务器通过千兆网卡于Huawei S5700相连，Huawei S5700采用双归方式与核心交换机相连，提接高性能。

5、安全方面：采用华为USG6000防火墙与internet连接，将对外www服务器放置在DMZ区域，提高服务器的安全性。同时，可以防止黑客对内部关键数据的非法访问和病毒的入侵。

6、Internet连接：由于现在员工人数大大增加，加上各种基于internet的网络应用增多，产生的上网流量很大，原有的100M宽带连接已不能满足需求，现升级为1000M宽带连接。

7、外部互联：为实现让分公司1（西安）和分公公司2（上海）与总公司互连，采用2条155M的SDH专线进行广域网接入。对于分支机构3（广州），由于目前员工数量较少，为节省费用，采用基于internet的IPSEC-VPN技术来实现远程互连。

8、移动办公用户：为方便移动办公用户可随时访问公司总部网络，也采用基于internet的IPSEC-VPN技术，通过IPSEC-VPN客户端进行安全接入。

# 第三章 设备选型

## 3.1 性能要求

对此次网络升级改造的设备选型，主要围绕以下几点：

·高性能，全交换

－10000Mbps核心互联；

－核心至汇聚层1000Mbps互联；

－汇聚至接入层1000Mbps互联；

－1000Mbps连接应用服务器；

－100Mbps连接桌面用户；

－线速核心第三层交换；

－路由器专注于处理网络流量，提供灵活、高效、可靠的网络连接，支SDH线路。

·可扩展性强

－核心采用模块化交换机，具有更强的扩充能力；

－分布层及接入层交换机可通过千兆堆叠扩充用户数；

－模块化路由器有更多插槽，可更多地扩充端口类别、数目和新功能。

·安全可靠，保密性高

－专业的硬件防火墙解决方案；

－虚拟专网VPN及支持各种加密算法；

－按需划分虚拟网络，管理简单方便；

－综合的网络管理，直观快捷；

## 3.2 设备清单

通过以上分析，结合**集团设备现状和需求，我们此次网络升级改造全网采用高性价比的华为系列设备：核心层设备选择Huawei 9706交换机；分布层采用Huawei S5700（三层）交换机；接入层采用Huawei S2700（二层）交换机；安全方面采用华为的USG6000防火墙做为internet的安全接入设备。

详细配置情况为：

| 设备名称 | 数量 | 单台配置情况 |
| --- | --- | --- |
| Huawei 9706 （ 核心 ） | 2台 | 1 个8端口万兆光纤板卡 2 个24端口千兆光纤板卡 |
| Huawei S5700-28X-SI （ 连接服务器 ） | 2台（三层） | 24 个10/100/1000RJ-45端口；4个基于SFP+的10G端口 |
| Huawei S5700-28C -24S-EI （ 办公楼汇聚 ） | 2台（三层） | 24个1000M光口，4个10/100/1000Base-T千兆Combo口 |
| Huawei S2700-52P-EI(AC) （ 接入层用户 ） | 50台（二层） | 48个10/100Base-TX端口，2个100/1000Base-X SFP端口，2个1000Base-X SFP端口 |
| Huawei S2700-26TP-SI(AC) （ 接入层用户 ） | 50台（二层） | 24个10/100Base-TX端口， 2个千兆Combo口 |
| 华为 AR2220 ( 广域网接入 ) | 3台 | 3个10/100/100M以太网口；2个SFP光口；2个POS接口。 |
| 华为USG6000防火墙 （ 总部internet接入 ） | 1台 | 2GE Combo+2 GE SPF接口 4个扩展插槽 |
| 华为USG2130防火墙 （ 分支internet接入 ） | 1台 | 1个Wan+8个FE接口 |

设备具体参数，见附件1。

## 3.3 产品介绍

略

设备图片：

华为S9706交换机

Huawei S5700-28C-SI

Huawei S5700-28C-EI-24S

Huawei S2700-52P-EI(AC)

Huawei S2700-26TP-SI(AC)

华为 AR2220

华为USG6000防火墙

华为USG2130防火墙

# 第四章 设计原则

## 4.1 实用性设计

略

## 4.2 开放性设计

略

## 4.3 可靠性设计

略

## 4.4 安全性设计

略

## 4.5 先进性设计

略

## 4.6 可扩展设计

略

# 第五章 VLAN设计

## 5.1 VLAN概述

VLAN（Virtual LAN），即虚拟局域网。它依靠逻辑设定将原来物理上互连的一个局域网络划分为多个虚拟网段。整个网络可以根据管理的要求、地理位置和片区的划分来设置相应的VLAN（虚拟子网），VLAN技术可以将不同VLAN之间的用户隔离，保证安全性。划分的结果使得同一虚网内数据可自由通讯，而不同虚网间的数据交流则需要通过具有第三层路由功能的设备来完成。

本方案从核心层交换机Huawei 9706、汇聚层交换机，再到接入层交换机设备都支持IEEE 802.1Q VLAN标准，保证了该项技术的顺利实施。这样，通过在接入层交换机为用户配置不同的VLAN，进行端口隔离，所有的用户端口只能通过核心交换机来实现互连。办公大楼的访问层采用CISCO catalyst 5750三层交换机，部门之间的VLAN信息可以通过它来转发，可以减少核心层交换机的负担，在核心层交换机通过ACL（访问控制列表）进行相应的控制，使得用户的访问得到完全的控制。

## 5.2 VLAN设计

具体的VLAN设计如下：

1、办公楼VLAN设计。

行政部    VLAN10   172.16.10.0/24

人事部    VLAN20   172.16.20.0/24

财务部    VLAN30   172.16.30.0/24

后勤部    VLAN40   172.16.40.0/24

2、核心层VLAN设计。

厂房一区  VLAN50   172.16.50.0/24

厂房二区  VLAN60   172.16.60.1/24

营销中心  VLAN70   172.16.70.0/24

科研楼    VLAN80   172.16.80.0/24

服务器群组一 ( OA / 文件 )           VLAN 110   172.16.110.0/24

服务器群组二 ( 内部WWW / FTP )     VLAN 120   172.16.120.0/24

3. 设备互连vlan设计。

V200:  SW97-1   SW97-2  互连  ( eth-trunk 1 )

V201 :  SW97-1  SW57-1         ( eth-trunk 2 )

V202:  SW97-1   广域网R

V203:  SW97-1   防火墙USG6000

V204:  SW97-2   SW57-2         ( eth-trunk 2 )

V205 :  SW97-2   广域网R

V206:  SW97-2   防火墙USG6000

# 第六章 MSTP设计

## 6.1  MSTP概述

多生成树（MST）是把IEEE802.1w 的快速生成树（RST）算法扩展而得到的，多生成树协议定义文档时IEEE802.1S。

多生成树提出了域的概念，在域的内部可以生成多个生成树实例，并将VLAN关联到相应的实例中，每个VLAN只能关联到一个实例中。这样在域内部每个生成树实例就形成一个逻辑上的树拓扑结构，在域与域之间由CIST实例将各个域连成一个大的生成树。各个VLAN内的数据在不同的生成树实例内进行转发，这样就提供了负载均衡功能。

具有相同的MST配置信息，并且具有完全一致的VLAN-实例映射关系同时运行MSTP协议的桥组成一个域。每个域的内部有一个主实例，成为IST(Internal Spanning Tree)，域和域之间有CST（Common Spanning Tree）连接，这样整个网络拓扑就有CST和IST功能组成了一个树形拓扑，这个树就是CIST(Common and Internal Spanning Tree)。

MSTP（Multiple Spanning Tree Protocol，多生成树协议）将环路网络修剪成为一个无环的树型网络，避免报文在环路网络中的增生和无限循环，同时还提供了数据转发的多个冗余路径，在数据转发过程中实现VLAN 数据的负载均衡。MSTP 兼容STP 和RSTP，并且可以弥补STP 和RSTP 的缺陷。它既可以快速收敛，也能使不同VLAN 的流量沿各自的路径分发，从而为冗余链路提供了更好的负载分担机制。

MSTP设置VLAN映射表（即VLAN和生成树的对应关系表），把VLAN和生成树联系起来；通过增加“实例”（将多个VLAN整合到一个集合中）这个概念，将多个VLAN捆绑到一个实例中，以节省通信开销和资源占用率。

## 6.2  MSTP设计

由于核心层和办公楼都存在环路风险，均需配置MSTP进行防环，同时，又要考实现负载均衡，提高链路利用率。故设计如下：

1. 在两台核心S97-1、S97-2，房一区、二区、营销中心、科研楼、服务器一和服务器二共8台交换机上创建MSTP域001，并进行如下vlan关联：

MSTP域：001

MSTP-1  vlan1,50,60,110

MSTP-2  vlan70,80,120

同时，S97-1做为MST-1的主根桥，做为MST-2的备用根桥；S97-2做为MST-1的备用根桥，做为MST-2的主根桥。这样，既可以防止二层环路，又能实现负载均衡，充分利用链路资源。

2. 在办公楼S57-1、S57-2，行政、人事、财务、后勤部和综合办公区共7台交换机上创建MSTP域002，并进行如下vlan关联：

MSTP域：002

MSTP-1  vlan2,10,20

MSTP-2  vlan30,40

同时，S57-1做为MST-1的主根桥，做为MST-2的备用根桥；S57-2做为MST-1的备用根桥，做为MST-2的主根桥。这样，既可以防止二层环路，又能实现负载均衡，充分利用链路资源。

# 第七章 VRRP设计

## 7.1  VRRP概述

虚拟路由冗余协议(Virtual Router Redundancy Protocol，简称VRRP)是由IETF提出的解决局域网中配置静态网关出现单点失效现象的路由协议，1998年已推出正式的RFC2338协议标准。

VRRP以把一个虚拟路由器的责任动态分配到局域网上的 VRRP 路由器中的一台。控制虚拟路由器 IP 地址的 VRRP 路由器称为主路由器，它负责转发数据包到这些虚拟 IP 地址。一旦主路由器不可用，这种选择过程就提供了动态的故障转移机制，这就允许虚拟路由器的 IP 地址可以作为终端主机的默认网关。

在实际组网中一般会进行VRRP负载分担方式的设置。负载分担方式是指多台路由器同时承担业务，避免设备闲置，因此需要建立两个或更多的备份组实现负载分担。VRRP负载分担方式具有以下特点：

1. 每个备份组都包括一个主用路由器和若干个备用路由器。

2. 各备份组的主用路由器可以不相同。

3. 同一台路由器可以加入多个备份组，在不同备份组中有不同的优先级，使得该路由器可以在一个备份组中作为主用路由器，在其他的备份组中作为备用路由器。

VRRP在提高可靠性的同时，简化了主机的配置。在具有多播或广播能力的局域网中，借助VRRP能在某台路由器出现故障时仍然提供高可靠的缺省链路，有效避免单一链路发生故障后网络中断的问题，而无需修改动态路由协议、路由发现协议等配置信息。

## 7.2  VRRP设计

为了能够提供网关冗余，同时又能实现负载均衡，故对VRRP设计如下：

1. 核心层VRRP设计

vlan1,50,60,110  S97-1做为主网关，S97-2做为备用网关。

vlan70,80,120     S97-1做为备用网关，S97-2做为主网关。

2. 办公楼VRRP设计

vlan2,10,20  S57-1做为主网关，S57-2做为备用网关。

vlan30,40    S57-1做为备用网关，S57-2做为主网关。

# 第八章 IP地址设计

## 8.1  IP地址设计概述

IP地址的合理分配是保证网络顺利运行和网络资源有效利用的关键。对于**集团网络IP地址的分配，我们将尽可能地利用地址空间，充分考虑到地址空间的合理使用，保证实现最佳的网络内地址分配及业务流量的均匀分布。

每个物理地点划分连续的IP地址，这样核心交换机可以使用路由汇聚减少核心路由表的条目。

IP地址空间的分配与合理使用与网络拓扑结构、网络组织及路由策略有非常密切的关系，将对网络的可用性、可靠性与有效性产生显著影响。

IP地址的分配需要有足够的灵活性，能够满足各种用户的需要；

IP地址的分配采用VLSM技术，保证IP地址的利用效率；

采用CIDR技术，这样可以减小路由表的大小，加快路由器路由的收敛速度，也可以减小网络中广播的路由信息的大小；

总之，要充分合理利用已申请的地址空间，提高地址的利用效率。

在本网络项目，地址设计方案如下：

## 8.2  园区网用户地址规划

园区网用户采用172.16.0.0/16 网段，划分子网：172.16.1.0/24—172.16.255.0/24，安排各部门的用户和服务器群组。

| 区 域 | 设备位置 | 信息点数量 | VLAN | 用户IP地址段 | 默认网关 （VRRP地址） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇聚层 （办公楼） | 行政部 | 20 | 10 | 172.16.10.0/24 | 172.16.10.254 |
|  | 人事部 | 20 | 20 | 172.16.20.0/24 | 172.16.20.254 |
|  | 财务部 | 40 | 30 | 172.16.30.0/24 | 172.16.30.254 |
|  | 后勤部 | 40 | 40 | 172.16.40.0/24 | 172.16.40.254 |
| 核心层 （各工作区） | 厂房一区 | 40 | 50 | 172.16.50.0/24 | 172.16.50.254 |
|  | 厂房二区 | 40 | 60 | 172.16.60.0/24 | 172.16.60.254 |
|  | 营销中心 | 80 | 70 | 172.16.70.0/24 | 172.16.70.255 |
|  | 科研楼 | 40 | 80 | 172.16.80.0/24 | 172.16.80.254 |
|  | 服务器群组一 | 10 | 110 | 172.16.110.0/24 | 172.16.110.254 |
|  | 服务器群组二 | 10 | 120 | 172.16.120.0/24 | 172.16.120.254 |

## 8.3  设备互联地址规划

| 设备互连及IP规划表 |
| --- |
| 设备名称 | 本端端口 | vlan | 本段设备IP（/30） | 对端设备名称 | 对端设备IP |
| 核心SW97-1 rid:10.10.97.1 | T5/0/1 | Vlan200 | 192.168.1.1/30 | 核心SW97-2 | 192.168.1.2 |
|  | T5/0/2 |  |  |  |  |
|  | G4/0/1 | Vlan201 | 192.168.1.5/30 | 办公楼SW57-1 | 192.168.1.6 |
|  | G4/0/2 |  |  |  |  |
|  | G4/0/3 | Vlan202 | 192.168.1.9/30 | R2220-1 | 192.168.1.10 |
|  | G4/0/4 | Vlan203 | 192.168.1.13/30 | 防火墙 | 192.168.1.14 |
|  | 核心层 管理vlan | VLAN1 | 172.16.1.251/24 | VRRP 172.16.1.254的主路由器 |
|  | G3/0/1 | VLAN50 | 172.16.50.251/24 | VRRP 172.16.50.254的主路由器 |
|  | G3/0/2 | VLAN60 | 172.16.60.251/24 | VRRP 172.16.60.254的主路由器 |
|  | G3/0/3 | VLAN70 | 172.16.70.251/24 | VRRP 172.16.70.254的备用路由器 |
|  | G3/0/4 | VLAN80 | 172.16.80.251/24 | VRRP 172.16.80.254的备用路由器 |
|  | G3/0/5 | Vlan110 | 172.16.110.251/24 | VRRP 172.16.110.254的主路由器 |
|  | G3/0/6 | Vlan120 | 172.16.120.251/24 | VRRP 172.16.120.254的备用路由器 |
| 核心SW97-2 rid:10.10.97.2 | T5/0/1 | Vlan200 | 192.168.1.2/30 | 核心SW97-1 | 192.168.1.1 |
|  | T5/0/2 |  |  |  |  |
|  | G4/0/1 | Vlan204 | 192.168.1.17/30 | 办公楼SW57-2 | 192.168.1.18 |
|  | G4/0/2 |  |  |  |  |
|  | G4/0/3 | Vlan205 | 192.168.1.21/30 | R2220-1 | 192.168.1.22 |
|  | G4/0/4 | Vlan206 | 192.168.1.25/30 | 防火墙 | 192.168.1.26 |
|  | 核心层 管理vlan | VLAN1 | 172.16.1.252/24 | VRRP 172.16.1.254的备用路由器 |
|  | G3/0/1 | VLAN50 | 172.16.50.252/24 | VRRP 172.16.50.254的备用路由器 |
|  | G3/0/2 | VLAN60 | 172.16.60.252/24 | VRRP 172.16.60.254的备用路由器 |
|  | G3/0/3 | VLAN70 | 172.16.70.252/24 | VRRP 172.16.70.254的主路由器 |
|  | G3/0/4 | VLAN80 | 172.16.80.252/24 | VRRP 172.16.80.254的主路由器 |
|  | G3/0/5 | Vlan110 | 172.16.110.252 | VRRP 172.16.110.254的备路由器 |
|  | G3/0/6 | Vlan120 | 172.16.120.252 | VRRP 172.16.120.254的主路由器 |
| 汇聚SW57-1 rid:10.10.57.1 | G0/0/27 | Vlan201 | 192.168.1.6/30 | 核心SW97-1 | 192.168.1.5 |
|  | G0/0/28 |  |  |  |  |
|  | 汇聚层 管理vlan | VLAN2 | 172.16.2.251/24 | VRRP 172.16.2.254的主路由器 |
|  | G0/0/1 | VLAN10 | 172.16.10.251/24 | VRRP 172.16.10.254的主路由器 |
|  | G0/0/2 | VLAN20 | 172.16.20.251/24 | VRRP 172.16.20.254的主路由器 |
|  | G0/0/3 | VLAN30 | 172.16.30.251/24 | VRRP 172.16.30.254的备用路由器 |
|  | G0/0/4 | VLAN40 | 172.16.40.251/24 | VRRP 172.16.40.254的备用路由器 |
|  | G0/0/5 | Vlan1,10,20,30,40 |
| 汇聚SW57-2 rid:10.10.57.2 | G0/0/27 | Vlan204 | 192.168.1.18/30 | 核心SW97-2 | 192.168.1.17 |
|  | G0/0/28 |  |  |  |  |
|  | 汇聚层 管理vlan | VLAN2 | 172.16.2.252/24 | VRRP 172.16.2.254的备用路由器 |
|  | G0/0/1 | VLAN10 | 172.16.10.252/24 | VRRP 172.16.10.254的备用路由器 |
|  | G0/0/2 | VLAN20 | 172.16.20.252/24 | VRRP 172.16.20.254的备用路由器 |
|  | G0/0/3 | VLAN30 | 172.16.30.252/24 | VRRP 172.16.30.254的主路由器 |
|  | G0/0/4 | VLAN40 | 172.16.40.252/24 | VRRP 172.16.40.254的主路由器 |
|  | G0/0/5 | Vlan1,10,20,30,40 |
| 广域网R22-1 rid:10.10.22.1 | G0/0/0 |  | 192.168.1.10/30 | 核心SW97-1 | 192.168.1.9 |
|  | G0/0/1 |  | 192.168.1.22/30 | 核心SW97-2 | 192.168.1.21 |
|  | pos/0/0 |  | 192.168.1.129/30 | 分支R22-1 | 192.168.1.130 |
|  | Pos2/0/0 |  | 192.168.1.133/30 | 分支R22-2 | 192.168.1.134 |
| 广域网R22-2 rid:10.10.22.2 | pos1/0/0 |  | 192.168.1.130/30 | 总部R22-1 | 192.168.1.129/30 |
| 广域网R22-3 rid:10.10.22.3 | Pos2/0/0 |  | 192.168.1.134/30 | 总部R22-1 | 192.168.1.133/30 |
| USG6000 | G0/0/0 |  | 192.168.1.14 | 核心SW97-1 | 192.168.1.13 |
|  | G0/0/1 |  | 192.168.1.26 | 核心SW97-2 | 192.168.1.25 |
|  | G0/0/3 |  |  | internet |  |

## 8.4  设备管理地址规划

| 设备名称 | 端口号 | 设备IP | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心SW97-1 | Loop 0 | 10.10.97.1/32 | SNMP管理、telnet、OSPF-ID |
| 核心SW97-2 | Loop 0 | 10.10.97.2/32 | SNMP管理、telnet、OSPF-ID |
| 汇聚SW57-1 | Loop 0 | 10.10.57.1/32 | SNMP管理、telnet、OSPF-ID |
| 汇聚SW57-2 | Loop 0 | 10.10.57.2/32 | SNMP管理、telnet、OSPF-ID |
| 广域网R2220-1 | Loop 0 | 10.10.22.1/32 | SNMP管理、telnet、OSPF-ID |
| 广域网R2220-2 | Loop 0 | 10.10.22.2/32 | SNMP管理、telnet、OSPF-ID |
| 广域网R2220-3 | Loop 0 | 10.10.22.3/32 | SNMP管理、telnet、OSPF-ID |
| 华为USG6000防火墙 | Loop 0 | 10.10.60.1/32 | SNMP管理、telnet、OSPF-ID |
| 厂房一区 | SW29-11 | Vlan1 | 172.16.1.1 | SNMP管理、telnet |
| 厂房二区 | SW29-12 | Vlan1 | 172.16.1.2 | SNMP管理、telnet |
| 营销中心 | SW29-13 | Vlan1 | 172.16.1.3 | SNMP管理、telnet |
|  | SW29-14 | Vlan1 | 172.16.1.4 | SNMP管理、telnet |
| 科研楼 | SW29-15 | Vlan1 | 172.16.1.5 | SNMP管理、telnet |
| 服务器群（一） | SW57-3 | Vlan1 | 172.16.1.11 | SNMP管理、telnet |
| 服务器群（二） | SW57-4 | Vlan1 | 172.16.1.12 | SNMP管理、telnet |
|  | 网关为SW97-1和SW97-2的VLAN1 VRRP地址：172.16.1.254 |
| 办公楼 | 行政部SW29-1 | Vlan2 | 172.16.2.1 | SNMP管理、telnet |
|  | 人事部SW29-2 | Vlan2 | 172.16.2.2 | SNMP管理、telnet |
|  | 财务部SW29-3 | Vlan2 | 172.16.2.3 | SNMP管理、telnet |
|  | 后勤部SW29-4 | Vlan2 | 172.16.2.4 | SNMP管理、telnet |
|  | 综合SW29-5 | Vlan2 | 172.16.2.5 | SNMP管理、telnet |
|  | 网关为SW57-1和SW57-2的VLAN1 VRRP地址：172.16.2.254 |

# 第九章 路由策略

## 9.1 路由概述

路由器提供了异构网互联的机制，实现将一个网络的数据包发送到另一个网络，路由就是指导IP数据包发送的路径信息。路由协议是在路由指导IP数据包发送过程中事先约定好的规定和标准。

路由分为静态路由和动态路由，其相应的路由表称为静态路由表和动态路由表。静态路由表由网络管理员在系统安装时根据网络的配置情况预先设定，网络结构 发生变化后由网络管理员手工修改路由表。动态路由随网络运行情况的变化而变化，路由器根据路由协议提供的功能自动计算数据传输的最佳路径，由此得到动态路由表。

根据路由算法，动态路由协议可分为距离向量路由协议（Distance Vector Routing Protocol）和链路状态路由协议（Link State Routing Protocol）。距离向量路由协议基于Bellman-Ford算法，主要有RIP、IGRP（IGRP为 Cisco公司的私有协议）；链路状态路由协议基于图论中非常著名的Dijkstra算法，即最短优先路径（Shortest Path First， SPF）算法，如OSPF。在距离向量路由协议中，路由器将部分或全部的路由表传递给与其相邻的路由器；而在链路状态路由协议中，路由器将链路状态信息传 递给在同一区域内的所有路由器。

OSPF协议是目前内部网关协议中使用最为广泛、性能最优的一个协议，特别适用于大型网络。它具有以下特点： 
    ◆ 可适应大规模的网络； 
    ◆ 路由变化收敛速度快； 
    ◆ 无路由自环； 
    ◆ 支持变长子网掩码(VLSM)； 
    ◆ 支持等值路由； 
    ◆ 支持区域划分； 
    ◆ 提供路由分级管理； 
    ◆ 支持验证； 
    ◆ 支持以组播地址发送协议报文。

## 9.2 路由设计

在本项目中，采用性能最优的OSPF作为路由协议，动态学习园区网内部及分支机构的路由。

总部有10个用户网段，9个中转路径，同时还连接两个分支机构，为优化网络性能，对OSPF划分多区。广域网区域为区域0, 总部为区域10, 两个分支机构分别为区域1和2。

同时，在区域边界路由器R1、R2、R3上进行路由汇总 ：

总部:     172.16.0.0/16

分支一：  172.17.0.0/16

分支二：  172.18.0.0/16

# 第十章 安全策略

## 10.1 安全概述

一个企业，一般都需要与外部网络相连，包括互联网，合作伙伴等。企业的内部网络一般具有完全的控制权，但是外部网络一般不受企业控制，所以对企业来说，外部网络是不安全的，需要进行一定的隔离。当前各个管理实体之间还涉及到地址管理等问题，需要进行地址转换（NAT）。

在网络边界上，最外层的一般都是防火墙，对外部网络进来的数据流量进行最基本的过滤，能够阻挡外部网络发起的大部分的攻击流量。防火墙划分不同的安全区域，各区域接入不同安全等级的设备。譬如将服务器置于单独的安全区域。

在当前的边界安全中。另一种常用的设备是IDS/IPS系统。防火墙可以基于数据流量的低层特性如协议和端口号等信息对攻击行为进行拦截，但对基于应用的深层攻击行为无能为力。IDS/IPS基于流量行为和攻击数据库对网络流量进行检测，能防御防火墙所不能防御的深层入侵威胁，提高网络边界的安全性。IDS系统一般旁挂于网络通路中，只对检测到的攻击流量进行报警和记录，而IPS系统则串行部署于网络中，直接阻断网络中的攻击流量。

网络出口还可以部署其他的专用安全设备，譬如反病毒墙，远程客户接入使用的专用VPN设备等。这些专用设备提供特定的功能，或在特定的方面提高安全性，但是在一般的网络部署中使用较少。

防火墙的出现可以追溯到上世纪80年代末期，在二十多年的发展过程中，防火墙大致可以划分为三个阶段。

1. 包过滤防火墙：工作原理类似于访问控制列表（ACL），针对数据流的五元组进行过滤。同时期还有另一个基于代理技术的防火墙，应用代理防火墙工作于应用层；安全性较高，但是处理速度慢，对每一种应用都需要独立进行开发，因此只有少量的大规模应用或者需要高安全性的特定应用才会使用代理防火墙。

2. 状态检测防火墙：划分安全区域并动态分析报文的状态来决定对报文采取的动作，首个数据包基于五元组并建立会话信息，后续数据包基于前面的会话信息进行转发，与包过滤防火墙相比，处理速度快而且提供更多的安全特性，同时不象应用代理防火墙需要为每个应用进行独立开发，所以迅速得到普及，其原理仍然是当前防火墙的基本功能。

3. UTM和NGFW：在防火墙之外，网络安全厂商发展了一些专用的安全设备，如入侵检测，反病毒墙等。于是有安全厂商提出了UTM（United Threat Management，统一威胁管理）的概念，将传统防火墙、入侵检测、防病毒、URL过滤、应用程序控制、邮件过滤等功能融合到一台防火墙上，实现全面的安全防护。NGFW（下一代防火墙）在UTM的基础上更进一步，解决了UTM开启多个功能时性能下降的问题，同时，还可以基于用户、应用和内容来进行管控。

## 10.2 端口安全

配置端口安全，防止非法用户接入内网。

当网络中存在非法用户时，可以使用端口安全技术保证网络的安全。端口安全经常使用在下列场景中：

 应用在接入层设备，通过配置端口安全可以防止假冒用户攻击；

 应用在汇聚层设备，通过配置端口安全可以控制接入用户的数量。

解决方案如下：

 1. 接入层交换机开启端口安全功能，并绑定用户的MAC地址与VLAN信息，当有非法用户通过已配置端口安全的接口接入网络时，交换机会查找对应的MAC地址表，发现非法用户的MAC地址与表中的不符，将数据包丢弃。

 2. 汇聚层交换机开启端口安全功能，并设置每个接口可学习到的最大MAC地址数，当学习到的MAC地址数达到上限时，其他的MAC地址的数据包将被丢弃。

## 10.3 Internet安全

USG6600是华为公司面向大中型企业、机构及下一代数据中心推出的万兆园区下一代防火墙。

USG6600支持业界最多的6300+应用识别，集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏等多种安全功能于一体，开启多重防护下仍保持高性能，帮助企业构筑面向未来的下一代网络安全防护。

通过ICSA实验室Firewall、IPS、IPSec、SSL VPN、AV认证，通过CC EAL4+认证，获得NSS实验室推荐级评价。

在本项目中，将USG6000部署到公司网络的出口，将对外www服务器放置在DMZ区域，提高服务器的安全性。对员工访问外部Internet的权限及访问时间段实行差异化控制管理。在USG6000上配置反病毒和入侵防御检测，对来自internet的流量进行检测，防止黑客对内部关键数据的非法访问和病毒的入侵，保护内部网络安全。

# 第十一章 网络管理设计

经过本次网络升级改造，网络规模增大，设备数量增多，网络结构更加复杂。同时，各种网络应用快速增加，企业运营对网络的依存度更高。这就要求网络能够安全、高效和稳定地运行。

eSight是华为公司研制的面向企业数据中心、园区/分支网络、统一通信、视讯会议、视频监控的一体化融合运维管理解决方案。可实现服务器、存储、虚拟化、交换机、路由器、WLAN、防火墙、eLTE终端设备、基站、业务引擎、机房设施、统一通信、智真、视频监控、应用系统等的统一管理，为企业ICT设备提供自动化部署，支持可视化故障诊断、智能容量分析等功能，能有效帮助企业提高运维效率、提升资源使用率、降低运维成本，保障ICT系统稳定运行。

华为eSight支持服务器、存储、虚拟化、交换机、路由器、WLAN、防火墙、eLTE终端设备、基站、业务引擎、机房设施、统一通信、智真、视频监控、应用系统等的统一管理。

华为eSight预集成对HP、Cisco、H3C等非华为设备的管理能力，支持对未预集成的设备通过可视化向导快速定制接入。

在本项目中，引入华为标准版eSight网管平台，可以对全网所有的交换机、路由器、防火墙和服务器的运行状态进行统一的监控和管理，及时了解网络运行状态，采取相应措施，快速排除网络故障，确保网络能够安全、高效和稳定地运行。

# 第十二章 培训

略

# 第十三章 售后服务与技术支持

略