电学实验综合训练题（1）

1．小明的实验桌上有下列仪器：

A．待测电源一个（电动势约3V，内阻小于1Ω）；

B．直流电流表A1（量程0~0.6A，内阻约0.22Ω）；

C．直流电流表A2（量程0~3A，内阻约0.1Ω）；

D．直流电压表V1（量程0~3V，内阻约15KΩ）；

E．直流电压表V2（量程0~15V，内阻约125KΩ）；

F．滑动变阻器R1（阻值范围为0~15Ω，允许最大电流为3A）；[来源:学科网]

G．滑动变阻器R2（阻值范围为0~1000Ω，允许最大电流为0.2A）；

H．开关、导线若干；

I．小灯泡L（电阻小于1Ω）。

假如你是小明，请你完成：

（1）利用给出的器材测电源的电动势和内阻有如图甲、乙两种电路，为了减小测量误差，应选择图         所示电路；

（2）根据你选择的电路将下图丙中实物图连接好；

（3）你选择的滑动变阻器是    （填字母代号）；小明根据测出的数据，作出U－I图线如上图丁a图线所示，实验所测电源的电动势为E=    V，内电阻为r=    Ω；

（4）若要利用给出的器材通过实验描绘出小灯泡的伏安特性曲线，请你在虚线框内画出实验电路图。要求实验测出的数据尽可能多并标出所选器材对应的字母代号（如：电流表选  A2 ）；

（5）将步骤（3）中得到的数据与步骤（4）中得到的

数据在同一个U－I坐标系内描点作图，得到如上

图丁所示的图线a、b，如果将此电源与小灯泡组成

闭合电路，此时小灯泡的实际功率为        W。

2. 某同学在探究规格为“6V，3W”的小电珠伏安特性曲线实验：

（1）在小电珠接入电路前，使用多用电表直接测量小电珠的电阻，则应将选择开关旋至____档进行测量。（填选项前的字母）

A．直流电压10V        B．直流电流5mA     C．欧姆× 100       D．欧姆× 1

（2）该同学采用图甲所示的电路进行测量。图中R为滑动变阻器（阻值范围0~20Ω，额定电流1.0A），L为待测小电珠，为电压表（量程6V，内阻20kΩ），为电流表（量程0.6A，内阻1Ω），E为电源（电动势8V，内阻不计），S为开关。

Ⅰ．在实验过程中，开关S闭合前，滑动变阻器的滑片P应置于最____端；（填“左”或“右”）

Ⅱ．在实验过程中，已知各元器件均无故障，但闭和开关S后，无论如何调节滑片P，电压表和电流表的示数总是调不到零，其原因是_____点至_____点的导线没有连接好；（图甲中的黑色小圆点表示接线点，并用数字标记，空格中请填写图甲中的数字，如“2点至3点”的导线）

Ⅲ．该同学描绘出小电珠的伏安特性曲线示意图如图乙所示，则小电珠的电阻值随工作电压的增大而______。（填“不变”、“增大”或“减小”）

3. 在“描绘小电珠的伏安特性曲线”实验中，所用器材有：小电珠（2.5V，0.6W），滑动变阻器，多用电表，电流表，学生电源，开关，导线若干。

（1）粗测小电珠的电阻，应选择多用电表_____倍率的电阻档（请填写“×1”、“×10”或“×100”）；调零后，将表笔分别与小电珠的两极连接，示数如图1，结果为_____Ω。

（2）实验中使用多用电表测量电压，请根据实验原理图2完成实物图3中的连线。

（3）开关闭合前，应将滑动变阻器的滑片P置于____端。为使小电珠亮度增加，P应由中点向_____端滑动。

（4）下表为电压等间隔变化测得的数据，为了获得更准确的实验图象，必须在相邻数据点_____间多测几组数据（请填写“ab”、“bc”、“cd”、“de”或“ef”）

| 数据点 | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50. | 2.00 | 2.50 |
| I/A | 0.000 | 0.122 | 0.156 | 0.185 | 0.216 | 0.244 |

4. 在“测定金属的电阻率”实验中，所用测量仪器均已校准，待侧金属丝接入电路部分的长度约为50cm。

(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径，其中某一次测量结果如图1所示，其读数应为    mm(该值拉近多次测量的平均值）。

(2)用伏安法测金属丝的电阻Rx。实验所用器材为：电池组（电动势3V，内阻约1Ω）、电流表（内阻约0.1Ω）、电压表（内阻约3kΩ）、滑动变阻器R（0～20Ω，额定电流2 A）、开关、导线若干。

某小组同学利用以上器材正确连接好电路，进行实验测量，记录数据如下：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 0.10 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 2.30 |
| I/A | 0.020 | 0.060 | 0.160 | 0.220 | 0.340 | 0.460 | 0.520 |

由以上实验数据可知，他们测量Rx是采用图2中的         图（选填“甲”或“乙”）。

- 图3是测量Rx的实验器材实物图，图中已连接了部分导线，滑动变阻器的滑片P置于变阻器的一端。请根据（2）所选的电路图，补充完成图3中实物间的连线，并使闭合开关的瞬间，电压表或电流表不至于被烧坏。

（4）这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系，如图4所示，图中已标出了与测量数据对应的4个坐标点。请在图4中标出第2、4、6次测量数据的坐标点，并描绘出U-I图线。由图线得到金属丝的阻值=          Ω（保留两位有效数字）。

（5）根据以上数据可以估算出金属丝电阻率约为               （填选项前的符号）。

A.1×10-2Ω·m   B. 1×10-3Ω·m     C. 1×10-6Ω·m      D. 1×10-8Ω·m

（6）任何实验测量都存在误差。本实验所用测量仪器均已校准，下列关于误差的说法中正确的选项是        （有多个正确选项）。

A.用螺旋测微器测量金属丝直径时，由于读数引起的误差属于系统误差

B.由于电流表和电压表内阻引起的误差属于偶然误差

C.若将电流表和电压表的内阻计算在内，可以消除由测量仪器引起的系统误差

D.用U-I图像处理数据求金属丝电阻可以减小偶然误差

5．某实验小组在“测定金属电阻率”的实验过程中，正确操作获得金属丝的直径以及电流表、电压表的读数如图所示，则它们的读数值依次是_________、________、__________。

已知实验中所用的滑动变阻器阻值范围为0~10Ω，电流表内阻约几欧，电压表内阻约20kΩ。电源为干电池（不宜在长时间、大功率状况下使用），电动势E = 4.5V，内阻很小。则以下电路图中__________（填电路图下方的字母代号）电路为本次实验应当采用的最佳电路。但用此最佳电路测量的结果仍然会比真实值偏_________。

若已知实验所用的电流表内阻的准确值，那么准确测量金属丝电阻的最佳电路应是上图中的__________电路（填电路图下的字母代号）。此时测得电流为I、电压为U，则金属丝电阻___________（ 用题中字母代号表示）。

6．用下列器材组装成一个电路，既能测量出电池组的电动势E和内阻r，又能同时描绘小灯泡的伏安特性曲线。

A．电压表V1（量程6V、内阻很大）

B．电压表V2（量程3V、内阻很大）

C．电流表A（量程3A、内阻很小）

D．滑动变阻器R（最大阻值10Ω、额定电流4A）

E．小灯泡（2A、5W）

F．电池组（电动势E、内阻r）

G．开关一只，导线若干

实验时，调节滑动变阻器的阻值，多次测量后发现：若电压表V1的示数增大，则电压表V2的示数减小。

- 请将设计的实验电路图在下方的虚线方框中补充完整。

（2）每一次操作后，同时记录电流表A、电压表V1和电压表V2的示数，组成两个坐标点（I，U1）、（I，U2），标到U—I坐标中，经过多次测量，最后描绘出两条图线，如下图所示，则电池组的电动势E＝    V、内阻r＝     Ω。（结果保留两位有效数字）

（3）在U—I坐标中两条图线在P点相交，此时滑动变阻器连入电路的阻值应为     Ω，电池组的效率为             （结果保留两位有效数字）。

7．某同学用电压表、电阻箱、开关和若干导线来测一节干电池的电动势和内阻。实验原理图如图甲。

①根据原理图，完成图乙的实物连线。

②电阻箱某次指示如图丙，此时阻值R=

③改变电阻箱的阻值，得到几组R、U值，作出图象如图丁，根据图象求得该电池的电动势E=         ，内阻r=        （保留三位有效数字）

8．（4分）①用多用电表测量阻值约十几千欧的电阻Rx。S为电表的选择开关，P为欧姆挡调零旋钮。

从以下给出的操作步骤中，选择必要的步骤，并排出合理顺序：                   。（填步骤前的字母）

A．旋转S至欧姆挡“×lk”

B．旋转S至欧姆挡“×100”

C．旋转S至“OFF”，并拔出两表笔

D．将两表笔分别连接到Rx的两端，读出阻值后，断开两表笔

E．将两表笔短接，调节P使指针对准刻度盘上欧姆挡的零刻度，断开两表笔

②下图表示用多用电表测电路中电流的实验，图中多用表测量的是               （填“甲电阻的电流”、“乙电阻的电流”或“总的电流”）。

9. 实验室新进了一批低电阻的金属丝，课外活动小组的同学使用多用电表粗测金属丝的电阻，操作过程分以下步骤：

(1)将红表笔插入多用电表的    插孔（正、负）、黑表笔插入多用电表的      插孔（正、负）；选择电阻档“×1”；

(2)                                                                    ；

(3)把红黑表笔分别与金属丝的两端相接，记录数据；

(4)测量完毕，将档位选择开关旋至                                         ；

10.（1）某同学使用多用电表粗略测量一定值电阻的阻值，先把选择开关旋到“×1k”挡位，测量时指针偏转如图所示。请你简述接下来的测量过程：

①_____________________；②_____________________；

③_____________________________；

④测量结束后，将选择开关旋到“OFF”挡。

⑵接下来采用“伏安法”较准确地测量该电阻的阻值，所用实验器材如图所示。其中电压表内阻约为5kΩ，电流表内阻约为5Ω。图中部分电路已经连接好，请完成实验电路的连接。

（3）如图所示是一个多量程多用电表的简化电路图，测量电流、电压和电阻各有两个量程。当转换开关S旋到位置3时，可用来测量         ；当S旋到位置        时，可用来测量电流，其中S旋到位置        时量程较大。

11．某电流表的内阻在0.1~0.2Ω之间，现要测量其内阻，可选用的器材有：

A．待测电流表A（量程0.6A）

B．电压表V（量程3V和15V）

C．滑动变阻器R1（最大阻值10Ω）

D．滑动变阻器R2（最大阻值100Ω）

E．电阻箱R3（阻值0.1Ω~999.9Ω）

F．电源E（电动势4V）

G．开关S及导线若干

（1）请完善实验电路图甲；[来源:学&科&网Z&X&X&K]

（2）请将乙图的实物连线连接完整；

（3）若测得电压表的读数为U ，电流表的读数为I ，

则电流表A的内阻的表达式为RA = __________

12.某实验小组采用如图（a）的电路测量规格为“6V，0.5A”的小型直流电动机M中线圈的电阻（阻值约为几欧姆）．R0为阻值为3.0Ω的定值电阻．

①调节R时应控制电动机        （转动或不转动）时读出电流表、电压表示数．

②若电压表示数是2.50V，电流表示数如图（b），读得电流表示数是          ．

③使用测得数据，计算电动机线圈电阻为_______Ω．该电动机正常工作时输出的机械功率为_________W．（计算结果保留2位有效数字）

④由于       （电流表或电压表内阻）的影响，测得的电阻比实际值偏       （大或小）．

14.某同学利用图甲所示电路，探究了电源在不同负载下的输出功率。

（1）所得实验数据如下表，请在给出的直角坐标系上画出U-I图像。

| U/V | 1.96 | 1.86 | 1.80 | 1.84 | 1.64 | 1.56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/A | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |

（2）根据所画U-I图像，可求得电流I=0.20A时电源的输出功率为______W。（保留两位有效数）

（3）实验完成后，该同学对实验方案进行了反思，认为按图甲电路进行实验操作的过程中存在安全隐患，并对电路重新设计。在图乙所示的电路中，你认为既能测出电源在不同负载下的输出功率，又能消除安全隐患的是    。（Rx阻值未知）

a．                  b．                 c．                 d．

# Text boxes

V

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

S

E

R

P

L

甲

I

O

U

乙

图1

A

V

P

a

b

S

E

图2

A

3

0.6

~

Ω

Ω

×1k ×100 ×10 ×1

Ω

OFF

2.5  10  50  250  500

2.5

50

mA

100

10

1

500

10

250

V

~

+

V

红

黑

电源

+

图3

图1

V

A

R

S

Rx

R

S

图2

乙

甲

V

A

Rx

0

I/A

图4

U/V

0.5

1.5

2.5

2.0

1.0

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

###### P

Rx

图3

×1000

×100

×1

×10

丙

E，r

R

S

甲

V

乙

丁

A

B

E

E/

红表笔

黑表笔

1

2

3

4

5

6

A

V

+

0

0.2

0.4

0.6

0

1

2

3

A

R0

R

（a）

（b）

A

V

S

E，r

图甲

U/V

I/A

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

2.1

2.0

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

A

V

Rx

R

A

V

Rx

R

A

V

Rx

R

S

图乙

A

V

R

S

Rx

S

S