班级         姓名

电路

第二部分  欧姆定律及电路的联接方式

【旧知检测】

一、部分电路欧姆定律：

1. 内容：;

2. 适用范围：纯电阻（包括金属材料、液体材料和部分气体）

3. 伏安特性曲线：

（1）．线性元件：伏安特性曲线是通过坐标原点的直线的电学元件，直线斜率的倒数表示了电阻的大小。

(2)。非线性元件：伏安特性曲线是曲线的电学元件，图像中任意一点的横坐标与纵坐标的比值表示了此时的电阻。

如：右图甲中，图线a、b表示线性元件，Ra<Rb

右图乙中，图线c、d表示非线性元件．且图

线c的电阻减小，图线d的电阻增大。

二、闭合电路中的欧姆定律：

1. 内容：

2. 适用范围：任何含有电源的电路。

3. 伏安特性曲线：描述电源两端电压与流过电源电流关系的图像

（1）电源电动势：图像与纵轴交点的纵坐标；

（2）电源内阻：图像的斜率；

如：一电池外电路断开时的路端电压为3 V，接上8 Ω的负载后路端电压降为2.4 V，则可以判定电池的电动势E和内阻r为    (　　)

A．E＝2.4 V，r＝1 Ω          B．E＝3 V，r＝2 Ω

C．E＝2.4 V，r＝2 Ω          D．E＝3 V，r＝1 Ω

三、电路的连接方式：

1.串联：

（1）电流依次流过每一个电学元件。电路图：

（2）规律：①;  ②;  ③;  ④;       ⑤;    ⑥.

2.并联：

（1）电流分别流过每一个电学元件。电路图：

（2）规律：①;  ②;  ③;  ④;       ⑤;    ⑥.

如：电阻R1与R2并联在电路中，通过R1与R2的电流之比为1∶2，则当R1与R2串联后接入电路中时，R1与R2两端电压之比U1∶U2为 (　　)

A．1∶2          B．2∶1        C．1∶4 	D．4∶1

四、电路中的动态分析：

1.条件：电路中只有一个电阻发生变化

2.规律：“串反并同”即与发生变化的电阻“串联”的电阻中的电流、电压、功率等的变化与电阻的变化相反；与发生变化的电阻“并联”的电阻中的电流、电压、功率等的变化与电阻的变化相同；

如：(2015·河北石家庄检测)在如图7­2­20所示的电路中，电压表和电流表均为理想电表，

电源内阻不能忽略．当闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P向下调节，则下列叙

述正确的是(　　)

A．电压表和电流表的示数都增大

B．灯L2变暗，电流表的示数减小

C．灯L1变亮，电压表的示数减小

D．电源的效率增大，电容器C的带电量增加

【考点呈现】

- 掌握部分电路欧姆定律的内容并学会应用；

- 理解闭合电路欧姆定律并学会应用

- 能分析电路中各元件的连接并能应用其规律分析和解决问题；

- 会处理电路中的动态问题。

【回顾练习】

题组一：伏安特性曲线

1．某导体中的电流随其两端电压的变化如图所示，则下列说法

中正确的是(　　)

A．加5 V电压时，导体的电阻约是5 Ω

B．加12V电压时，导体的电阻约是1.4 Ω

C．由图可知，随着电压的增大，导体的电阻不断减小

D．由图可知，随着电压的减小，导体的电阻不断减小

2. 某一导体的伏安特性曲线如图中AB段(曲线)所示，关于导体的电阻，以下说法正确的是(　　)

A．B点的电阻为12 Ω

B．B点的电阻为40 Ω

C．导体的电阻因温度的影响改变了1 Ω

D．导体的电阻因温度的影响改变了9 Ω

题组二：串并联电路

3．在如图甲所示的电路中，L1、L2、L3为三个相同规格的小灯泡，这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示．当开关S闭合后，电路中的总电流为0.25 A，则此时   (　　)

A．L1两端的电压为L2两端电压的2倍

B．L1消耗的电功率为0.75 W

C．L2的电阻为12 Ω

D．L1、L2消耗的电功率的比值大于4∶1

题组三：电路中的动态分析

4．(2014·天津高考)如图所示，电路中R1、R2均为可变电阻，电源内阻不能忽略，平行板电容器C的极板水平放置，闭合开关S，电路达到稳定时，带电油滴悬浮在两板之间静止不动．如果仅改变下列某一个条件，油滴仍能静止不动的是(　　)

A．增大R1的阻值　　　B．增大R2的阻值

C．增大两板间的距离   D.断开开关S

5.(2013·江苏高考)在输液时，药液有时会从针口流出体外，为了及时发现，设计了一种报警装置，电路如图所示．M是贴在针口处的传感器，接触到药液时其电阻RM发生变化，导致S两端电压U增大，装置发出警报，此时(　　)

A．RM变大，且R越大，U增大越明显

B．RM变大，且R越小，U增大越明显

C．RM变小，且R越大，U增大越明显

D．RM变小，且R越小，U增大越明显

【巩固练习】

6.小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示，P为图线上一点，PN为图线在P点的切线，PQ为U轴的垂线，PM为I轴的垂线，则下列说法中正确的是(　　)

A．随着所加电压的增大，小灯泡的电阻减小

B．对应P点，小灯泡的电阻为R＝

C．对应P点，小灯泡的电阻为R＝

D．对应P点，小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围面积

7．(2014·安徽皖南八校联考)某同学做电学实验(电源内阻r不能忽略)，通过改变滑动变阻器电阻大小，观察到电压表和电流表的读数同时变大，则他所连接的电路可能是下图中的(　　)

【拓展练习】

8. (2014·西安模拟)如图所示，E＝8 V，r＝2 Ω，R1＝8 Ω，R2为变阻器接入电路中的有效阻值，问：

(1) 要使变阻器获得的电功率最大，则R2的取值应是多大？这时R2的功率是多大？

(2) 要使R1得到的电功率最大，则R2的取值应是多大？R1的最大功率是多大？这时电源的效率是多大？

(3) 调节R2的阻值，能否使电源以最大的功率输出？为什么？