2015~2016学年度第一学期

《电工仪表与测量》科期中考试试卷

班级            姓名           座号           分数

- 选择题(共40分)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、钳形电流表的优点是：.

A．准确度高          B．灵敏度高

C．可以交直流两用    D．可以不切断电路测电流

2、指示式仪表中，转动力矩装置的作用是（  ）

A．产生阻尼力矩                    B．产生反作用力矩

C．产生电磁力矩                    D．产生转动力矩

3、整流的作用是（    ）

A．把交流电变为直流电              B．把直流电变为交流电

C．把直流电变为直流电              D．把交流电变为交流电

4、电磁系测量机构主要由            和            组成。

A·固定的磁路系统和可动的软磁铁片

B·固定的通电线圈和可动的软磁铁片

C·固定的软磁铁片和可动的软磁铁片

D·固定的磁路系统和可动的通电线圈

5、使用电流互感器时，下列操作错误的是_____。

A. 将电流互感器一次侧与被测电路并联

B. 二次侧与电流表串联

C. 电流互感器的铁心和二次侧一端必须可靠接地，确保人身和设备的安全

D. 接在同一互感器上的仪表不能太多

6、仪表由于受外磁场影响而造成的误差属于 (       )。

A.基本误差      B.附加误差       C.偶然误差      D.疏失误差

7、选择仪表的准确度时，要求_____。

A. 越高越好   B. 越低越好   C. 无所谓    D 根据测量的需要选择

8、电压互感器的一次侧、二次侧在运行中绝对不允许______，因此电压互 感器的一次侧二次侧都应装设熔断器。

A. 短路     B. 开路     C.  通路    D. 接电压表

9、选择电流或电压量程时，最好使指针处在标度尺满刻度的         。

A·后1/3段      B·前2/3段     C·后1/5段    D，前2/5段

10、电工指示仪表的核心是（   ）

A．测量线路           B．测量机构

C．游丝               D．刻度盘

11、电工指示仪表按工作原理分类，主要分为（    ）大类。

A. 4           B. 5       C. 6           D. 7

12、在测量不同大小的被测量时，可以用（   ）来表示测量结果的准确程度。

A. 绝对误差      B. 相对误差      C. 附加误差        D. 基本误差

13、（   ）情况下，仪表的准确度等于测量结果的准确度。

A. 当被测量正好大于仪表量程的

B. 当被测量正好小于仪表量程的

C.. 当被测量正好等于仪表量程的

D. 当被测量与仪表量程无关的

- 由电源突变引起的误差叫（   ）。

A. 系统误差     B. 偶然误差    C. 疏失误差     D. 绝对误差

15、随即误差又叫做（    ）。

A. 系统误差       B. 偶然误    C．疏失误差       D. 绝对误差

16、磁电系仪表只能测量（       ）

A.直流          B.交流        C.交直流   D. 都可以

17、仪表盘 “⊥”符号代表什么意思。   （        ）

A.垂直放置         B.水平放置    C.随意放置   D. 成一定角度

18、使用钳形电流表时，下列操作错误的是_____。

A. 测量前先估计被测量的大小

B. 测量时导线放在钳口中央

C. 测量小电流时，容许将被测导线在钳口内多绕几圈

D. 测量完毕，可将量程开关置于任意位置

19、测量放大器的静态工作点，通常采用（   ）测量法。

A. 直接             B. 间接

C. 替换             D. 比较

20、阻尼力矩的大小与（   ）有关。

A. 指针偏转角      B. 指针摆动速度

C. 被测量大小      D. 反作用力大小

- 填空题。（共40分）

1、仪用互感器包括变换交流电压的      互感器和变换交流电流的      互感器。

2、电流表在使用时要与被测电路____联，电压表在使用时与被测电路___联。

3、常用的电工测量方法主要有直接测量法、_______测量法和________测量法。

4、电工测量就是将被测的电量、磁量或电参数与      进行比较，从而确定出被测量大小的过程。

5、电工指示仪表按工作原理分类，主要分为     系仪表、     系仪表   仪表和     系仪表4大类。

6、实验室里一般使用    式仪表。

7、磁电系电流表实际是由         与分流电阻两者         组成的

8、在电工测量中实际使用的标准量是测量单位的复制体，叫      。

9、电压互感器一次侧额定电压与二次侧额定电压之比，称为电压互感器的额定_______比。

10、电压互感器二次侧的额定电压规定为     V，电流互感器二次侧的额定电流规定为       A。

11、使用直流电流表时，要注意使被测电流从电流表的     端流入，    端流出。

12、选择仪表内阻时，要求电压表内阻       ，电流表内阻

- 问答题。（10分）

１、磁电系测量机构中游丝的作用有哪些

答：

2、解释以下仪表型号的含义

D19-W

DD28

四、计算题。（10分）

1．有一只内阻为200Ω，满刻度电流为500μA的磁电系测量机构，现要将其改制成量程为1A的直流电流表，求应并联多大的分流电阻？

解：