课题名称： 	游标卡尺

设计者：赖子其	  		修改者：			类别：【原创】【整合】

| 教材版本 | 粤教版 | 年级册别 | 高中物理选修3-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 章节名称 | 游标卡尺 |
| 授课时间： | 2014年 11月 11 日 第 11 周 星期 二 |
| 授课教师 | 赖子其 | 授课班级 | 高二（9、10）班 |
| 教学目标 | 知识与技能目标 （1）学生了解游标卡尺的结构和测量原理。 （2）使学生学会使用游标卡尺测外径﹑内径和深度。 （3）使学生掌握游标卡尺的读数方法，达到熟练读数的目的。 过程与能力目标 使学生能从10分度的游标卡尺测量原理推出20分度和50分度的原理，达到举一反三的能力。 情感态度和价值观目标 通过练习游标卡尺的使用，培养学生规范严谨的治学态度和工作作风。 |
| 重点 | 游标卡尺的读数 |
| 难点 | 游标卡尺的测量原理和读数 |
| 教具 | PPT课件 |
| 主要教学法 | 讲授法，启发式和引导探究式相结合 |

【教材分析】

长度测量是常见的一种测量类型。本节课学习的游标卡尺是一种常用的测量量具，学生熟练掌握其结构、原理和使用方法是本学科的基本要求。

【教学过程】

一、导入

PPT投放刻度尺读数的相关题目，学生读出正确读数

【问题1 】怎样才能提高测量长度的精确度呢?能否将刻度尺最小刻度缩短为0.1mm?

否定——刻线太密，不容易分辨。

【问题2】怎样既可以提高精确度，又能避开刻线太密的问题呢？

【题目1】 有1m长和0.9m长的木棍各一根，能否用上述木棍丈量出0.1m的长度？

【题目2】 若1m长和0.9m长的木棍各两根，能否得到0.2m的长度？

PPT投影相关示意图，帮助学生理解回答问题，得出答案“可以”

教师引导学生用同样的方法可以得到0.3m、0.4m 一直到0.9m、1m的长度,这相当于精确度提高,而又避开了刻线太密的问题。教师指出很多测量工具在提高精确度时采用的原理与我们研究的问题相似，比如我们今天学习的游标卡尺。

- 新授课

- 利用ppt课件，介绍游标卡尺的结构和功能。（实物展示跟flash动画结合）

- 原理

（1）以10分度为例。用ppt课件展示原理图并加以讲解介绍、分析，引导学生得出物长（测量值）为两个0刻线间的距离。它由整毫米数再加上毫米的小数部分即可

（2）得出读数公式：

测量值（L）=主尺读数（X）+游标尺读数（n×精确度）

（3）不用估读（强调）

（4）PPT投放例题，结合公式准确读出读数（公式利用，加深印象）

- 介绍20、50分度游标卡尺

| 卡尺分类 | 主尺最小刻度（mm） | 游标刻度总长(mm) | 精确度(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10分度 | 1 | 9 | 0．1 |
| 20分度 | 1 | 19 | 0．05 |
| 50分度 | 1 | 49 | 0．02 |

- 读数举例

PPT（学案）题目（1）----（3）（10、20、50分度各一题）

- 读数练习

学案题目（1）~~~（5）

- 小结

- 作业

五、板书设计

【教学后反思】

# Text boxes

X

游标卡尺

读数要点

① 确定精确度；

② 读出主尺读数；

③ 游标尺读数；

④ 测量值（L）=主尺读数（X）+游标尺读数（n×精确度）

不估读