珠海市实验中学通用技术校本课程

电子技术入门

授课教师：吕劭

第一课 认识常见的电子元器件

教学目标：

认识常见的电子元器件：电阻器、电容器。

重点：

电阻器、电容器的外形、符号、读数方法、电学特性及其在电路中的作用。

实践制作：手摇发电的应急灯

教学内容：

一、认识电阻器

（一）常见的电子器

（二）电阻的标识：

在电路图中，电阻器一般用R表示。

电阻的单位是欧姆，简称：欧，符号是Ω ，还有千欧（ΚΩ）和兆欧（M Ω），1ΚΩ=103Ω，1MΩ=106Ω。

1、用数字表示电阻大小

例：左图的贴片电阻6R8表示电阻为6. 8Ω，假如标识是R68,则该电阻为0. 68Ω。右图的陶瓷电阻3.3ΩJ，表示电阻为3.3Ω，最后的J表示该电阻的误差范围是正负5%。

（表示误差的其他字母D ：0.5%； F： 1%；G ：2% ；J ：5% ；K：10%；M：20%）

2、色环标识

练一练：请看看该电阻器的电阻是多少？

解答：先看色环（综黑黑棕棕）——心中想出对应的数字——计算数值

1 0 0×101 Ω＝1000Ω   （该电阻器的误差标识为1％）

（三）电阻器在电路中的作用

- 控制电流，分配电压

- 欧姆定律的应用

应用举例：某同学设计了LED手电筒，电路如图所示，电源电压为6V，发光二极管正常工作时两端电压为3.3V，电流为10mA，电阻R的阻值应该为多少？

二、认识电容器

（一）常见的电容器

（二）电容器内部结构：

电路图中，电容器用C表示，符号为：

作用：能储存电荷 （储存能量）

（三）电容器的充电与放电示意图：

（四）电容器的电容单位：

单位：F，法拉，简称：法。常用单位：微法uF，皮法pF。

1uF=10-6F，1pF＝10-12F

应用举例：

动手制作：手摇发电的应急灯

思考：超级电容器（10F）在电路中的作用是什么？