| 教学设计方案 |
| --- |
| 题目 | 欧姆定律的应用 | 年级学科 | 九年物理 | 课型 | 信息技术与学科整合课 |
| 授课教师 | 邱俊鸿 | 工作单位 | 海山第三初级中学 |
| 教学目标 | 知识与技能目标： ⑴学会用伏安法测量电阻。 ⑵使学生进一步正确掌握使用电流表和电压表的方法。 ⑶能运用欧姆定律分析“短路的危害”等实际问题。 过程与方法目标： ⑷通过学生亲自动手测算和分析讨论，弄清灯丝的电阻随温度变化的规律和短路的危害。 情感态度价值观目标： ⑸培养学生实事求是的科学态度,刻苦钻研的科学精神。 ⑹体验利用所学规律分析、解决实际问题的乐趣，感受科学知识与社会生活的联系。 |
| 教学重难点 关键 | 重点：伏安法测电阻的原理；会利用伏安法测量小灯泡的电阻。 难点：在活动1中，根据电路图进行实物接线，并能排除接线过程中出现的故障。 |
| 教学方法 | 授法，师生问答法,合作探究法，实验法，讨论法，多媒体课件教学法, |
| 运用的 信息技术工具 | 硬件：多媒体教学平台，实验器材 软件：ppt课件 |
| 教学设计思路 | 导入新课 新课教学 巩固与练习 课堂小结 |
| 教学过程 |
| 教学阶段及时间安排 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图及资源准备 |
| 导入新课（5分钟） | 通过复习引入未知电阻的测量方法。 学生：只要测出它两端的电压和通过它的电流，利用公式R=就可以计算出它的电阻。 那么怎样测量电压和电流呢？（引导学生答出：用电压表测出灯泡两端的电压，用电流表测出通过灯泡的电流。）教师结合学生的回答小结：用电压表测出灯泡两端的电压，用电流表测出通过灯泡的电流，再用欧姆定律就能算灯泡的电阻，这种方法叫伏安法测电阻。设计实验电路图： 指出这是欧姆定律的一种应用，由此引入新课。 | 对于前一节欧姆定律的学习，具备了一定的分析解决问题的能力。 | 引导学生回顾欧姆定律，并思考得到：利用R=U/I可以求出未知电阻。引入“伏安法测电阻” |
| 新课教学（３０分钟） | 活动一：测量小灯泡工作时的电阻 1. 这个实验原理是什么？ 2.需要那些器材？ 电源（干电池）、电流表、电压表、开关、小灯泡、导线、滑动变阻器 3.实验该如何设计电路图？ 4.表格该如何设计？ 5.实验步骤该如何？ ①设计并画出电路图。 ②断开开关,按电路图连接好电路,闭合开关前应将滑动变阻器的滑片置于阻值最大的位置。 ③检查无误后闭合开关,接通电路。 ④多次改变滑动变阻器阻值，分别读出两表示数，逐一填入记录表格中；实验结束后要立即断开开关。 ⑤整理实验器材. （实验演示） 6．实验数据 （实验视频展示） 结合电路图分析实验中可能出现的故障并分析对应的故障。 请你分析不同发光情况下的灯泡电阻值，你发现了什么？ 1、灯泡由不亮逐渐变为正常发光，灯泡灯丝的温度是否在变化。请用手摸一摸，感受灯泡的温度变化 2、小灯泡灯丝的电阻跟灯丝的温度高低有什么关系？ 3、有的同学将记录表中四次测量的电阻的平均值作为小灯泡的电阻，你认为这样做正确的吗？为什么？ 活动2：研究短路有什么危害 1、假如用长1m、截面积1mm2的铜质导线（电阻为0.017Ω）将220V电源的两极直接连结起来，计算一下，通过导线的电流多大？如果写字台灯的工作电流为0.2A，那么通过导线的电流相当于多少盏写字台灯在同时工作？ 2、某同学将电流表（其电阻为0.1Ω、量程0～3A）并联在一电器两端，电器两端的电压为3V。算一算通过电流表的电流有多大？这会造成什么危害？ 巩固练习 课后练习 自我评价与作业P86 2、3 题 | 通过思考电路图和连接实物图，一方面加深学生对图的理解，二是掌握滑动变阻器在电路中的作用。 学生分组合作探究、互相交流，进行分析讨论。 | 培养学生积极主动思考的精神 根据实验原理选择合适的器材 根据选择的器材画出电路图，培养分析解决问题的能力，并巩固电路图的绘制 培养学生在探究过程中的相互合作的团队精神 学会对于数据处理的方法： 利用投影仪演示实验操作过程 学生通过观察和思考、讨论，得出每种故障对应的现象. |
| 巩固与练习（５分钟） | 1．某同学用电压表和电流表测电阻的实验中，下列事项 中无必要的是( ) A．连接电路时，先要断开开关 B．要从电源的正极开始连线，开关应靠近电源的正极 C．在无法估计被测电阻大小时，电流表、电压表应选用较大的量程 D．将变阻器接入电路时，滑片应放在变阻器阻值最大位置 2.如图所示的电路中，电流表示数为0.3A，电阻R1=40 Ω，R2=60 Ω，干路电流I= _ ___ 3.如图所示是某同学测量未知电阻R时所画的电路图，由于粗心，他没有画出电压表和电流表的符号．经推理，______是电压表，______是电流表；如果电源电压不变，当他将开关S闭合，滑动 变阻器的滑片P向上滑动时，表甲的示数将______，表乙的示数将______． | 思考计算 |  |
| 课堂小结（５分钟） | 1.伏安法测电阻定义和原理。 2.测量小灯泡工作时的电阻。 3.短路的危害。 | 归纳本节所讲核心内 容，突出重点、难点，关键所在。 | 让学生课后去完成，以满足学生的求知欲望。 |
| 板书设计 |
| 14.3欧姆定律的应用 一、伏安法测电阻 1．实验目的： 2．实验原理： 3．实验器材： 4．实验电路： 5．实验步骤： 6．实验数据： 二、短路危害 |