《实训：微型计算机的组装》讲义

实训内容：微型计算机的组装                         实训课时：2课时

实训地点：维修实训室

实训目的：

1、掌握计算机的组装顺序。

2、学会微型计算机的硬件组装。

3、辨清内部数据线及信号线的连接方法。

实训准备：

1、每小组一台计算机主机组装设备。主机箱内各部件包括：主板、CPU、内存条、电源、显卡、网卡、硬盘、软驱、光驱、数据线等。

2、每小组一套工具：螺丝刀或尖嘴钳。

3、对班级成员进行分组，每小组4-6人

4、实训报告每小组一份，《计算机组装与维修》学生自评与互评表每小组一份

实训内容与步骤：

第1课时

一、检查设备

核对主机箱中的部件，以保证实训的正常进行。包括螺丝，安装工具。

(认知主机实物，完成实训报告第一题)

学生回顾安装主机的步骤：完成实训报告第二题

二、组装电脑，学生由组长分工，在老师的指导下完成主机的组装

在安装之前特别提醒学生注意以下这些内容：

第一、防止人体所带静电对电子器件造成损伤：在安装前，先消除身上的静电，比如用手摸一摸自来水管等接地设备；如果有条件，可配戴防静电环。

第二、对各个部件要轻拿轻放，不要碰撞，尤其是硬盘。

第三、安装主板一定要稳固、平整，同时要防止主板变形，不然会对主板的电子线路造成损伤。

第一步　安装CPU

准备工作

准备一块绝缘的泡沫用来放置主板，主板的包装盒里就有这样的泡沫。

安装CPU时先拉起插座的手柄，把 CPU按正确方向放进插座，使每个接脚插到相应的孔里，注意要放到底，但不必用力给CPU施压，然后把手柄按下，这样，CPU就被牢牢地固定在主板上了，然后安装上CPU风扇，风扇是用一个弹性铁架固定在插座上的。

第二步　安装内存

目前主板上最常用的内存插槽采用DIMM结构，正反两面的线路设计是分开的，各自拥有独立的线路。SDRAM内存插槽为168线，DDR内在插槽为184线，DDR2内存插槽为240线。主板上标有DIMM1-DIMM3的字样。使用DIMM内存的可以单独使用，每一个DIMM称为一个BANK。

安装DIMM内存的方法

（1）安装DIMM内存要方便一些，但DIMM内存条很长，要小心不要太用力，以免掰坏线路，DIMM内存条上金属接脚端有两个凹槽（184线的内存条为一个册槽），对应DIMM内存插槽上的两个凸棱，所以方向容易确定。安装时把内存条对准插槽，均匀用力插到底就可以了。同时插槽两端的卡子会自动卡住内存条。

（2）取下时，只要用力按下插槽两端的卡子，内存就会被推出插槽了。

第三步　安装主板。

（1） 主板上的CPU和内存已经先安装好，同时连接了CPU风扇的电源线。

（2） 主板上一般有5到7个固定孔，它们的位置都符合标准， 在底板上有很多个螺钉孔，你要选择合适的孔与主板匹配，选好以后，把固定螺钉旋紧在底板上。

（3） 把主板小心地放在上面，注意将主板上的键盘口、鼠标口、串并口等和机箱背面档片的孔对齐，使所有螺钉对准主板的固定孔，依次把每个螺丝安装好。

（4） 注意，要求主板与底板平行，决不能搭在一起，否则容易造成短路。

第四步　光驱和硬盘的安装

（1）安装电源：电脑电源已安装

（2） 安装光驱：

先从面板上取下一个5寸槽口的档板，用来安装光驱，把光驱安装在5"固定架上，保持光驱的前面和机箱面板齐平，在光驱的每一侧用两个螺丝初步固定，先不要拧紧，这样可以对光驱的位置进行细致的调整，然后再把螺丝拧紧，这一步是考虑到面板的美观。然后把小软驱放到3"固定架上，采用同样的方法，保持软驱的前面和机箱面板齐平。先拧一侧的螺丝，用力要适当，以免对部件造成损害。

（3）安装硬盘，我们这里用的是普通硬盘，硬盘插到固定架中。然后再固定螺丝，要用粗螺纹的螺丝。

第五步　连接电源线

（1）ATX电源：ATX电源比较方便，它的开关不是由电源直接引出的接线，而是在主板上，由主板控制。ATX电源有三种输出接头，这个比较大的是主板电源插头，并且是单独的一个，其中一侧的插头有卡子，安装时不会弄反。连接时只要将插头对准主板上的插座插到底就可以了。在取下时，先用手捏开卡子，然后垂直主板用力把插头拔起。

（4）联接风扇电源线。主板没有接风扇的跳线，或者CPU风扇是另购的，就需要将风扇的电源接在主机的电源上，这种电源接头的方向都是固定的，方向反了是安装不上的。

第六步　插接数据线

（1）找到IDE接口，并弄清楚第一根针的位置（数据线红线对应的位置），在主板上，主IDE口一般用“Primary IDE”或“IDE 1”来表示。另一个用“Secondary IDE”或“IDE 2”表示。在主板的各个接口附近都标明了第一根针的位置，在接线之前先要弄清楚。

（2）准备数据线，光驱、硬盘数据线2条。

（3）将IDE数据线和电源线联接到光驱、硬盘上。

第七步　安装显示卡和网卡

一般主板上黑色槽是ISA插槽，白色插槽是PCI槽，还有这一个是AGP插槽，专门用来插AGP显示卡的。

a) 显示卡以垂直于主板的方向插入AGP插槽中，用力适中并要插到底部，保证卡和插槽的良好接触。

b)以同样的方法把网卡插入PCI插槽。 安装好了网卡和显示卡后，用螺丝固定。

第八步　机箱面板线的连接

机箱面板线有开关和指示灯，还有 PC喇叭的连线，它们要接在主板上。

a) 开关线的连接，这种ATX结构的机箱上有一个总电源的开关接线，是个两芯的插头，它和Reset的接头一样，按下时短路，松开时开路，按一下，电脑的总电源就被接通了，再按一下就关闭，但是你还可以在BIOS里设置为开机时必须按电源开关4秒钟以上才会关机，或者根本就不能按开关来关机而只能靠软件关机。

b) 硬盘指示灯的两芯接头，1线为红色。在主板上，这样的插针通常标着IDE LED或HD LED的字样，连接时要红线对1。这条线接好后，当电脑在读写硬盘时，机箱上的硬盘灯会亮。有一点要说明，这个指示灯只能指示IDE硬盘，对SCSI硬盘是不行的。

c) 三芯插头是电源指示灯的接线，使用1、3位，1线通常为绿色。在主板上，插针通常标记为Power，连接时注意绿色线对应于第一针(+) 。 当它连接好后，电脑一打开，电源灯就一直亮着，指示电源已经打开了。

d) 两芯接头连着机箱的RESET键，它要接到主板上的RESET插针上。主板上RESET针的作用是这样的：当它们短路时，电脑就重新启动。RESET键是一个开关，按下它时产生短路，手松开时又恢复开路，瞬间的短路就可使电脑重新启动。偶尔会有这样的情况，当你按一下RESET键并松开，但它并没有弹起，一直保持着短路状态，电脑就不停地重新启动。

e) PC喇叭的四芯插头，实际上只有1、4两根线，1线通常为红色，它要接在主板的Speaker插针上。这在主板上有标记，通常为Speaker。在连接时，注意红线对应1的位置。

第九步　收尾工作

要把剩余的槽口用挡片封好。然后要仔细检查一下各部分的连接情况，确保无误后，把机箱盖盖好，安装好螺丝，这样，主机的安装过程就基本完成了。

三、比较（学生自评与互评）

让学生相互观察组装后的计算机，找出问题，并给予解决。

四、老师讲解及提问（教师评价）

对学生组装电脑过程中出现的问题给予分析，同时与大家一起来讨论解决问题的办法。尤其是数据线和信号线的连接。

第2课时

五、反复拆装主机练习（学生自我练习）

让学生将组装后的计算机拆卸下来，然后再安装起来，以达到熟练掌握的目的。

注：反复练习，掌握安装工艺，使用计算机的组装又快又好。

要求学生讲解这些配件的接口、主要芯片型号及主要参数和品牌。

注：通过提问加深学生对计算机组件的认识。

六、整理

首先整理主机内部的线路，然后整理外设连接线路，整理好工作台。

七、布置作业

根据计算机拆卸与组装的顺序，以及每一步的注意事项，完成本次实训课的实验报告。

计算机组装与维护·实训报告

实验项目：拆装主机箱                实验时间：  年  月  日  节  星期：

| 学生姓名 |  | 自评成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 班级名称 |  | 指导教师 |  | 批阅教师 |  |
| 指出计算机配件名称和画出连接示意图。 下图中列示了计算机的主要部件，请在部件旁边的括号里标出该部件的名称。 在拆装计算机的过程中，仔细观察各部件连接关系，并将观察结果用连线方式画出示意图，且将连接方式用代号予以标示。（与主板连接时，须向用连线指向主板连接具体位置） （ ） （ ） （ ） ( ) （ ） （ ） （ ） （ ） （连结方式：A—数据排线；B—直接插入；C—电缆线） |
| 二、请依照你的安装顺序给下列计算机内各部件予以编号。 显卡 主板 硬盘 CPU 内存条 光驱 电源 CPU风扇 信号线 三、你认为微机主机箱内部部件的拆卸和安装顺序应当先考虑哪些因素？拆卸和安装顺序要一致吗？ 四、在安装过程中，有哪些部件你安装时遇到了困难？分析困难原因。 |

《计算机组装与维修》学生自评与互评表

一、项目任务方面：

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| CPU、内存、显卡等的安装 | 是否正确安装好：是、 否： |
| 机箱的安装 | 是否正确安装好：是、 否： |
| 光驱和硬盘的安装 | 是否正确安装好：是、 否： |
| 主板的安装 | 是否正确安装好：是、 否： |
| 电源线的连接 | 连接是否正确：是、否 |
| 插接数据线 | 连接是否正确：是、否 |
| 机箱面板线的连接 | 连接是否正确：是、否 |

三、项目完成情况：

1、项目是否完成

2、总体评价（速度、组装是否正确）